I)Přípravná část:

1) Jaké druhy polovodičů znáte:   a)			    b)			   c)

2) Nakreslete schematickou značku polovodičové diody, označte písmeny katodu a anodu.

3) Zakreslete schéma obvodu z baterie, žárovky a diody, aby dioda byla v propustném směru.

4) V daném schématu elektrického obvodu určete diody zapojené v propustném směru a žárovky, kterými prochází měřitelný proud a vypište je.

Diody v propustném směru :

Žárovky, kterými prochází měřitelný proud:

II)  Vlastní měření:

| Školní rok: | Voltampérová charakteristika diody | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum měření: | Jméno a příjmení: | Protokol č. |
| Poznámka: | Podpis vyučujícího: |

Pomůcky: Tři diody s uvedením typu, plochá baterie, regulátor ze dvou potenciometrů a žárovky, vodiče, dva digitální měřicí přístroje (DMP),

| Typ | Napětí v mV při proudu 1 mA v propustném směru | Proud (v µA) při napětí 3 V v závěrném směru |
| --- | --- | --- |

Postup:

1) Určení propustného směru diody pomocí DMP.

Přepněte DMP do polohy měření diod a připojte diodu ke svorkám pro měření odporu. Na svorce COM je záporné napětí. Pokud je na displeji jen číslo 1, je dioda v závěrném směru. Pokud je na displeji číslo, je dioda v propustném směru, má katodu u svorky COM, číslo udává napětí na diodě v milivoltech při malém proudu asi 1 mA. Změřte napětí na třech diodách a uveďte v tabulce. Proud v závěrném směru zjistíte až nakonec měření.

2) Naměření voltampérové charakteristiky diody v propustném směru.

Sestavte obvod pro měření závislosti proudu procházejícího spotřebičem na napětí. Na voltmetru nastavte rozsah 2V a ampérmetr na rozsah 20 mA. Jako měřený prvek zvolte křemíkovou usměrňovací diodu. Nastavte na výstupu nulové napětí a postupně jej zvyšujte, až začne procházet měřitelný proud procházející diodou. Od této hodnoty zvyšujte napětí na diodě tak, abyste zaznamenali 12 – 15 dvojic hodnot napětí a proudu do maximální hodnoty 100 mA. Z naměřených hodnot sestrojte graf závislosti proudu na napětí. Z grafu určete od jaké hodnoty napětí vede dioda proud, napětí na diodě při proudu 1mA a pro jaké hodnoty proudu je naměřená charakteristika téměř lineární.

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3) Naměření závěrného proudu diody.

Po proměření charakteristiky v propustném směru otočte orientaci diody v obvodu. Dioda je nyní v závěrném směru. Zvyšte napětí asi na 3 V a zjistěte proud v závěrném směru. Totéž proveďte pro všechny diody, které již jste měřili na začátku.

Závěr : Porovnejte měřené diody z hlediska napětí na PN přechodu v propustném směru pro jednotlivé typy diod. Porovnejte proudy v závěrném směru. Z naměřené voltampérové charakteristiky určete hodnotu proudu, která prochází diodou při měření v bodě 1 (měření diody pomocí DMP)