| Školní rok: | Měření hustoty kamenů. slané vody a vzduchu | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno a příjmení: | Protokol č. |
| Poznámka: |  |

Pomůcky:  kameny, slaná voda, vzduch, odměrný válec, váhy, dvě PET láhve, zátka s hadičkou, kompresor

# Přípravná úloha:

# Spočítej obsah obdélníka a urči odchylku měření, jestliže jsme naměřili

a = (1,25 ( 0,09) m

b = (3,7 ( 0,2) m

c = tvoje výška s odchylkou 5 cm

# 1) Spočítej a + b, urči absolutní odchylku naměřené strany a + b (správně zaokrouhli) a spočítej relativní odchylku strany a + b

a + b = (                (              ) m 			( =         %

# 2) Urči relativní odchylku strany c

c = (                (              ) m 				( =         %

3) Spočítej relativní odchylku obsahu		( =         %

4) Spočítej obsah					S =

5) Spočítej absolutní odchylku obsahu		(S =

6) Správně zaokrouhli a napiš výsledek

S = (                (              ) m2 				( =         %

# Praktická část:

Urči a zapiš přesnost měřících přístrojů 	váhy:  (                 g

odměrný válec:  (                 ml

měření  objemu vzduchu (odhad)  : (                 ml

# a) kameny

Zvážíme připravené kameny - m, do odměrného válce nalijeme vhodné množství vody - V1, přisypeme kameny a změříme objem kamenů a vody dohromady - V2. Z naměřených hodnot spočítáme hustotu a určíme odchylku měření.

m = (                (              ) g			( =            %

V1 = (                (              ) ml			( =            %

V2 = (               (              ) ml			( =            %

( = (                (              ) g/cm3		( =             %

# b) slaná voda

Zvážíme prázdný odměrný válec - m1, nalijeme do něj  vhodné množství slané vody -V , a zvážíme odměrný válec se slanou vodou - m2 . Z naměřených hodnot spočítáme hustotu a určíme odchylku měření.

m1 = (                (              ) g			( =            %

V = (                (              ) ml			( =            %

m2 = (                (              ) g			( =            %

( = (                (              ) g/cm3		( =             %

# c) vzduch

Do PET láhve kompresorem natlakujeme vzduch a láhev se stlačeným vzduchem zvážíme - m1 . Do druhé láhve naplněné vodou vypustíme 2 l vzduchu (V)  a láhev opět zvážíme - m2. Z naměřených hodnot spočítáme hustotu a určíme odchylku měření.

m1 = (                (              ) g			( =            %

V = (                (              ) ml			( =            %

m2 = (                (              ) g			( =            %

( = (                (              ) kg/m3		( =             %

# Závěr: (porovnej naměřené hodnoty s tabulkami)