| Školní rok: | Určení měrného skupenského tepla tání ledu | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno a příjmení: | Protokol č. |
| Poznámka |  |

I) Příprava:

1) V tabulkách vyhledejte a zapište hodnotu měrného skupenského tepla tání ledu.

2) Jestliže k roztátí ledu při teplotě tání je zapotřebí teplo Q, jakou teplotu by měla voda, kdybychom ledu dodali teplo 2Q?

3) Kolik ledu o teplotě 0°C je nutno dát do 150ml vody o teplotě 50°C, aby teplota klesla na 20°C?

II) Měření:

Pomůcky:   kalorimetr, teploměr, led, teplá voda, váhy

Postup:

1) Zvážíme kalorimetr. (m1)

2) Do kalorimetru nalijeme z varné konvice asi 150 ml horké vody (60 () a zvážíme ho. (m2)

3) Změříme teplotu vody v kalorimetru. (t1)

4) K teplé vodě přidáme 3 - 4 kostky natátého osušeného ledu při 0°C a necháme ho v kalorimetru roztát.

5) Změříme výslednou teplotu vzniklé vody. (t)

6) Znovu zvážíme kalorimetr. (m3)

7) Určíme hmotnost teplé vody mv a roztátého ledu m.

6)	Z daných hodnot, známé měrné tepelné kapacity vody c = 4180 J ( kg -1( K-1 a z  tepelné kapacity kalorimetru C = 100 J(K-1vypočteme měrné skupenské teplo tání ledu lt. Před výpočtem odvoďte vztah, který umožní vypočítat lt ze zadaných hodnot.

Naměřené hodnoty:

m1 =		g,			m2 = 		g,			m3 = 		g,

mv = 		g,			m = 		g,

t1 =  	       (C				t2 = 	0 (C			 t =       (C

Vypočtená hodnota:  lt = 			J ( kg-1

Od spolužáků získejte co nejvíce jejich hodnot lt  zapište je a určete jejich průměr :

lt = 	J ( kg-1

Porovnejte s tabulkovou hodnotou : lt = 		J ( kg-1

Závěr: Zhodnoťte, jak se liší vámi zjištěná hodnota a průměr hodnot získaných od spolužáků od tabulkové hodnoty.