| Školní rok: | Měření magnetické indukce permanentního magnetu | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno a příjmení: | Protokol č. |
| Poznámka: | Podpis vyučujícího: |

Příprava:

1) Pomocí buzoly najdi na permanentním magnetu severní pól.  Zapiš, jakým písmenem je označen: .........................

2) Na obrázku je válcový permanentní magnet a body A,B,C.

Načrtni do obrázku ty magnetické indukční čáry procházejí

body A,B,C a šipkou načrtni vektor magnetické indukce v těchto

bodech.

3) Zemi si můžeme představit, jako by měla v jádře podobný permanentní magnet. Označ, kde asi se nachází Náchod a zakresli magnetickou indukční čáru, která prochází Náchodem. Dále označ šipkou směr magnetické indukce v Náchodě a druhou šipkou  barevně označ směr, kterým ukazuje střelka busoly v Náchodě.

4) Vysvětli pojem horizontální složka magnetické indukce magnetického pole Země:

5) Na obrázku je magnet a buzola. Do středu busoly načrtni vektor BZ (horizontální složka magnetické indukce magnetického pole Země) a vektor BM (magnetická indukce permanentního magnetu). Zakreslete výslednici a odvoďte vztah mezi BZ  a BM. Zvolte velikosti vektorů BZ  a BM  tak, aby:

|BM|=2|BZ |

Laboratorní práce:

pomůcky: feritový permanentní magnet, busola, měřítko na papíře A4

postup:

1) Na krabici položíme šablonu měřítka umístíme buzolu a natočíme krabici tak, aby střelka buzoly byla kolmá na osu měřítka. Osa měřítka má nyní směr východ-západ.

Do vzdálenosti 20 - 30 cm od středu busoly (d) na osu měřítka umístíme permanentní magnet tak, aby k busole byl otočen jižním pólem. Zjistíme výchylku střelky. Pak otočíme magnet na opačnou orientaci a opět zjistíme výchylku. Do tabulky zapíšeme, jaká byla průměrná odchylka při zvolené vzdálenosti d středu magnetu od středu kompasu.

Měření opakujeme sestupně pro další hodnoty d. Jakmile odchylka dosáhne 85o,

dále neměříme – pro menší hodnoty d je ( blízká 90o.

Pro středně velký válcový feritový magnet jsou vhodné vzdálenosti předepsané v tabulce

| d (cm) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ( o) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BM ((T) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do třetího řádku tabulky spočtěte magnetickou indukci BM permanentního magnetu v dané vzdálenosti na ose magnetu. K výpočtu využijeme znalosti BZ (horizontální složka magnetické indukce magnetického pole Země).

V Náchodě: 	BZ  = 18 (T

Pozor - tato hodnota nemusí být přesná, protože BZ  je ovlivněna prostředím (přítomnost železa a magnetů v okolí a další)

2) Sestrojte graf závislosti odchylky ručky busoly od severojižního směru na vzdálenosti magnetu od středu busoly. Body grafu spojujte ručně.

3) Sestrojte v programu Excel graf závislosti velikosti magnetické indukce magnetu na vzdálenosti od středu busoly. Z tabulky využijeme pouze sloupce, ve kterých je ( ≤ 85o. Vložíme křivku (typ mocninný) a zobrazíme rovnici regrese a hodnotu spolehlivosti.

4) V závěru diskutujte průběhy obou grafů a matematické vyjádření závislosti BM (d).