| Školní rok: | Obvod se střídavým proudem s L,C | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno a příjmení: | Protokol č. |
| Poznámka: | Podpis vyučujícího: |

Úkol: Rozhodněte na základě měření, jak závisí kapacitance kondenzátoru a induktance cívky na frekvenci střídavého proudu a ověřte, zda se hodnoty určené různými způsoby shodují. Sestrojte grafy závislosti induktance a kapacitance na frekvenci.

I) Přípravná část:

Uveďte definiční vztahy pro úhlovou frekvenci, indukčnost, induktanci, kapacitu, kapacitanci.

| ω = | L = | XL = | C = | XC = |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II)  Praktická část:

Pomůcky: RC generátor, voltmetr, ampérmetr, přístroj na měření kapacit a indukčností, kondenzátor 1 µF, cívka 1200z s jádrem, vodiče

Postup:

Změřte kapacitu kondenzátoru C = 		Sestavte obvod pro měření kapacitance (viz schéma).  Nastavte na generátoru maximální možné napětí a nejnižší frekvenci. Pak frekvenci postupně zvyšujte na hodnotu cca 500Hz. Měřte proud I procházející kondenzátorem a napětí U na kondenzátoru. Vypočteme XC1 = U/I ;

| f (Hz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XC1 (() |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XC2 (() |  |  |  |  |  |  |  |  |

5) Stejným způsobem postupujeme v případě měření ověření vtahu pro cívku.

Naměřená indukčnost cívky L= 				XL1 = U/I, 		 XL2 = ωL,

| f (Hz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XL1 (() |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XL2 (() |  |  |  |  |  |  |  |  |

7) Sestrojte grafy závislosti XC1 a  XL1 na frekvenci

Závěr: Porovnejte kapacitance XC1, XC2 a induktance XL1, XL1zjištěné různými metodami. Zhodnoťte sestrojené grafy, zda jejich průběh odpovídá předpokladu.