| Školní rok: | Měření v RLC obvodu | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno a příjmení: | Protokol č. |
| Poznámka: | Podpis vyučujícího: |

I) Přípravná část:

Cívku o indukčnosti 0,5 H spojíme do série s kondenzátorem o kapacitě 1 µF, s rezistorem 80Ω a připojíme k napětí 8 V o frekvenci 200Hz. Nakreslete schéma obvodu. Určete impedanci obvodu, proud procházející obvodem napětí na jednotlivých prvcích, činný a zdánlivý výkon elektrického proudu. Určete frekvenci, na které bude impedance obvodu nejmení.

II)  Praktická část:

Úkol: Proměřte závislost impedance na frekvenci a sestrojte rezonanční křivku sériového RLC obvodu, Ověřte do jaké míry se shodují vypočtené hodnoty elektrických veličin s naměřenými.

Pomůcky: RC generátor BM344 nebo BM365, 2x DMM 3800, kondenzátor 1-4µF, cívka 1200 z s jádrem, rezistor asi 50 Ωvodiče s banánky a krokosvorkami, měřič kapacit a indukčností

Postup:

Změřte: indukčnost cívky	L  =  	H, kapacitu kondenzátoru C  =  	μF a odpor rezistoru R  =  	   Ω. Sestavte sériový RLC obvod podle schématu. Na generátoru nastavte nejnižší frekvenci a maximální výstupní napětí. Pak frekvenci zvyšujte až na asi 800Hz. Zapisujte do tabulky frekvenci f, proud I, napětí U. Pečlivěji proměřte okolí frekvence fo , kdy dosáhne proud maxima a zapište tuto frekvenci (rezonanční frekvence).

| Frekvence f (Hz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proud I (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napětí U (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impedance Z (Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

fo ,=		Hz

Sestrojte graf závislosti impedance obvodu na frekvenci, v grafu vyznačte rezonanční fo

Vypočtěte rezonanční frekvenci fo pomocí změřených veličin L,C

Na frekvenci asi 300 Hz ( 200 Hz) určete všechna vyznačená napětí v obvodu. f =  	Hz

|  | Proud I (mA) | Napětí U (V) | Napětí UR (V) | Napětí UL (V) | Napětí UC (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| naměřené |  |  |  |  |  |
| vypočtené | ---------------- |  |  |  |  |

Do příslušné tabulky uveďte vypočtené hodnoty napětí

U = Z . I;		UR = R . I		UL = XL . I,		UC = XC . I

Závěr: ´Porovnejte vypočtené a naměřené hodnoty v jednotlivých úkolech. Komentujte průběh rezonanční křivky.