| Školní rok: | Vedení elektrického proudu v elektrolytu | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno a příjmení: | Protokol č. |
| Spolupracoval: |  |

Pomůcky:  CuSO4, destilovaná voda, voltmetr, ampérmetr, 2 uhlíkové, 2 měděné elektrody, plochá baterie, reostat, školní zdroj napětí, vodiče, kádinka

Přípravná část:

Dopiš do obrázku, na jaké ionty CuSO4 disociuje, ke které elektrodě je přitahován a jaké chemické reakce na elektrodách probíhají.

Dopiš do obrázku, na jaké ionty CuSO4 disociuje, ke které elektrodě je přitahován a jaké chemické reakce na elektrodách probíhají.

Praktická část:

Vedení elektrického proudu v roztoku CuSO4

### Připravíme si do kádinky roztok modré skalice s destilovanou vodou. Obvod zapojíme podle schématu. Jako zdroj použijeme plochou baterii s reostatem nebo školní zdroj napětí. Rozsah ampérmetru nastavte na 200 mA. Nejdříve měříme voltampérovou charakteristiku roztoku CuSO4 s použitím měděných elektrod. Vzdálenost elektrod musí být po celou dobu měření stejná.

### a) měděné elektrody

| U (V) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (mA) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Jinou závislost dostaneme, jestliže použijeme uhlíkové elektrody. Ampérmetr nastavíme na rozsah 200 mA. Nastavíme malé napětí, aby  elektrolytem procházel proud asi 2 mA,  který za krátkou dobu zanikne. Jakmile klesne proud pod 1 mA, opět přidáme napětí, tak, aby elektrolytem opět procházel proud asi 2 mA.  Při pomalém zvyšování napětí se tento děj opakuje, pokud nepřekročíme rozkladné napětí Ur. Teprve v tomto okamžiku začneme zapisovat naměřené hodnoty do tabulky.

### b) uhlíkové elektrody

| U (V) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (mA) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sestrojte společný graf a v druhém případě z grafu určete rozkladné napětí.

Ur =               V