Studium trajektorie elektronu v homogenním magnetickém poli a určení jeho měrného náboje

Pomůcky :	Wehneltova trubice, zdroj střídavého žhavicího napětí 6,3V, zdroj stejnosměrného anodového napětí 0 – 400 V, akumulátor 12 V,reostat 13Ω/6A, ss voltmetr do 400V, ss ampérmetr do 5A, spojovací vodiče.

Teorie:		Elektron s nábojem e  hmotností m urychlený napětím U v elektrickém poli získá rychlost  (1).

Pokud se dále pohybuje v homogenním magnetickém poli i indukci B kolmo k indukčním čarám, je jeho trajektorií kružnice o poloměru (2). Homogenní magnetické pole vytvořené dvojicí Helmholtzových cívek má v prostoru mezi nimi indukci  (3). R je poloměr (i vzdálenost) cívek, N počet závitů jedné cívky a I proud procházející každou z nich. Vztahy (1),(2),(3) odvodíme a na jejich základě odvodíme vztah pro .

Postup :	1) Zapojíme obvod k regulaci proudu v cívkách podle obr.1 . Nastavíme potenciometrem proud na 1 A a odpojíme. Změříme a zapíšeme základní parametry cívek R = 			N =

2) Wehneltovu trubici připojíme ke zdroji žhavicího a anodového napětí. Napětí na anodě nastavíme na 200 V. Pozorujeme a popíšeme trajektorii elektronu. Pak zapojíme cívky k akumulátoru. Popíšeme změnu trajektorie elektronů.

3) Nastavíme proud v cívkách tak, aby se elektrony pohybovaly po kružnici s poloměrem okolo 4 cm. Zapíšeme U,I,r. změníme hodnoty U,I, popíšeme a vysvětlíme změny r.

4) Zvyšujeme U po 20 V do 360 V a úměrně měníme proud v cívkách, aby  r bylo v mezích od 3 cm do 5 cm. Zapisujeme do tabulky.

| Čislo měření | U ( V ) | v ( m/s) | I (A) | r ( mm ) | B ( mT) | e/m ( C/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

5) Vypočteme průměrnou hodnotu e/m a porovnáme s tabulkovou hodnotou.

# Text boxes

obr.1