| Školní rok: | Měření výsledné teploty vody v kalorimetru | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno a příjmení: | Protokol č. |
| Poznámka: | Podpis vyučujícího: |

I) Přípravná část:

Uveďte definiční vztahy  a vzorce a jednotky:

| veličina | Tepelná kapacita | Měrná tepelná kapacita | Teplo přijaté tělesem |
| --- | --- | --- | --- |
| vzorec |  |  |  |
| jednotka |  |  |  |

V kalorimetru o kapacitě C je m1 vody o teplotě t1. Přilijeme m2 vody o teplotě t2. Po vyrovnání teplot je uvnitř kalorimetru teplota t. Zapište kalorimetrickou rovnici vyjadřující vztah mezi uvedenými veličinami.

Vyjádřete z kalorimetrické rovnice výslednou teplotu t:

II)  Praktická část:

Pomůcky: počítač, rozhraní LabQuest, senzor teploty (TMP – BTA), kalorimetr 300 ml, kádinka 250 ml, váhy, varná konvice, studená voda

Postup:

- K počítači připojíme rozhraní LabQues a senzor teploty. Spustíme program Logger Lite.

- Ponecháme nastavení Experiment/sběr dat parametry: 180 s, 2 vzorky za sekundu.

- Zvážíme kalorimetr a určíme hmotnost  m´. Do kalorimetru nalijeme asi 150 ml vody o teplotě asi 30oC (40oC, 50oC, 60oC). Zvážíme kalorimetr s teplou vodou, určíme hmotnost m´´.

- Do kádinky připravíme asi 150 ml studené vody. Určíme její teplotu t2.

- Teploměr přendáme do kalorimetru a počkáme na vyrovnání teplot čidla.

- Spustíme měření. Po chvíli do kalorimetru přilijeme studenou vodu a  promícháme. Z grafu určíme teplotu teplé vody t1 a výslednou teplotu t´. Pak zvážíme kalorimetr s vodou, hmotnost m´´´.

- Vypočítáme výslednou teplotu za předpokladu, že tepelná kapacita kalorimetru je 0 J/K. Uvedeme rozdíl mezi naměřenou a vypočtenou teplotou.

- Celý postup zopakujeme 4x.

| m´(g) | m´´ (g) | m´´´(g) | m1 (g) | t1 (°C) | m2 (g) | t2 (°C) | t (°C) | t´ (°C) | Δt (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Legenda:

m´ 	hmotnost prázdného kalorimetru

m´´	hmotnost kalorimetru s teplou vodou

m´´´	hmotnost kalorimetru po přilití studené vody

m1 = m´´- m´	hmotnost teplé vody v kalorimetru

t1	teplota teplé vody v kalorimetru

m2 = m´´´-  m´´	hmotnost přilité studené vody za kádinky do kalorimetru

t2 	teplota studené vody před přilitím do kalorimetru

t 	vypočtená teplota vody po smíchání v kalorimetru

t´	naměřená teplota vody po smíchání v kalorimetru

Δt = t´ - t	rozdíl naměřené a vypočtené hodnoty vody v kalorimetru po smíchání

Závěr:

Okomentujte, s jakou přesností jste byli schopni určovat teplotu a jak se lišily naměřená a vypočtená hodnota t´ a t. Jsou odchylky Δt náhodné, nebo existuje nějaká závislost?