| Školní rok: | Určení kapacity kondenzátoru | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno a příjmení: | Protokol č. |
| Poznámka |  |

Pomůcky: počítač, rozhraní LabQuest, ampérmetr DCP - BTA regulovatelný zdroj napětí (NG 1620Bl, rezistor asi 200 , elektrolytický kondenzátor s kapacitou asi 1000 (F, spínač, spojovací vodiče

Přípravná část:

1) Napište definiční vztahy pro kapacitu kondenzátoru, vztah pro výpočet velikosti proudu a vztah pro výpočet elektrického odporu. Dále zapište vztah umožňující vypočítat kapacitu deskového kondenzátoru z jeho geometrických rozměrů a vztah umožňující vypočítat energii nabitého kondenzátoru.

2)Kapacity elektrolytických kondenzátorů mají velkou toleranci -20  až+ 50 % a s časem se mění. Připojíme-li k nabitému kondenzátoru rezistor, kondenzátor se vybíjí a rezistorem

prochází proud, jehož hodnota s časem exponenciálně klesá podle vztahu

Známe-li tedy počáteční hodnotu I0 a velikost proudu I v čase t a velikost odporu R, můžeme vypočítat velikost kapacity kondenzátoru C. Potřebný vztah pro výpočet kapacity kondenzátoru odvoďte a

uveďte:

Sestrojíme-li graf závislosti I(t), je obsah plochy pod grafem roven náboji ΔQ, který při vybíjení prošel rezistorem R. ΔQ = – C . ΔU = – C . R . ΔI , kde ΔU = U – U0, ΔI = I – I0.

Praktická část:

Návod:

- Zapojíme obvod dle schématu. Pozor na polaritu elektrolytického kondenzátoru! Kladný pól baterie ke kladnému pólu kondenzátoru!

- K počítači připojíme rozhraní LabQues a ampérmetr. Spustíme program Logger Lite.

- Nastavíme Experiment/sběr dat parametry: 18 s, 50 vzorků za sekundu.

- Ampérmetr vynulujeme.

- Stiskneme spínač, zaznamenáme hodnoty U0 (z displeje zdroje) a  I0 (z počítače). Z Ohmova zákona určíme odpor, přes který se kondenzátor vybíjel

| I0 = | U0 = | R = |
| --- | --- | --- |

- Pustíme spínač. Spustíme měření a po několika sekundách spínač vypneme. Elektrický proud klesne na nulu a my ukončíme měření. Do programu Excel přeneseme hodnoty měření od okamžiku vypnutí spínače po dobu, kdy klesl proud na nulu (vybíjení kondenzátoru). Hodnotu C1 vypočteme ze vztahu   pro každou naměřenou hodnotu. Vypočítáme průměrnou kapacitu C1.

| t (s) | I ((A) | C1 ((F) |
| --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,069733 | ===== |
| 0,02 | 0,065784 | 1629 |
| 0,04 | 0,059395 | 1183 |
| ….. | ….. | …… |

C1 = 		 µC

- Sestrojíme v programu Excel graf závislosti proudu na čase I (t). (Na svislou osu proud I v A, na vodorovnou osu čas t v s.) Přidáme spojnici trendu (exponenciální a zobrazíme rovnici křivky a hodnotu spolehlivosti. Graf vytiskneme na celou stránku.

- Vypočteme obsah plochy pod grafem a určíme tak náboj ΔQ.

- Určíme kapacitu kondenzátoru ,                                       kde ΔI je pokles proudu za dobu t, po kterou se kondenzátor vybíjel.

| Q = | ΔI = | C2 |
| --- | --- | --- |

- Regresní křivka je ve tvaru                            . Jestliže ji porovnáme se vztahem

vidíme že                                  z toho                          . Spočtěte C3.

| k | C3 |
| --- | --- |

Protokol:

Tabulka, graf