| Školní rok: | Pohyb kuličky po nakloněné rovině | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno a příjmení: | Protokol č. |
| Spolupracoval: |  |

Pomůcky: nakloněná rovina, počítač, rozhraní LabQuest, 2x optická závora, kulička, váhy, posuvné měřítko

Přípravná část:

Kulička na vrcholu nakloněné roviny má potenciální energii Ep = m g h. Jestliže kuličku pustíme na konci nakloněné roviny získá kinetickou energii posuvného pohybu Ekp = 1/2 m v2 a kinetickou energii rotačního pohybu Ekr = 1/5 m v2. Napiš vztah vyjadřující zákon zachování mechanické energie.

Postup:

1) Sestavíme nakloněnou rovinu a optické závory podle obrázku.

2) Spustíme Logger Lite a nastavíme dobu měření na 180 s.

3) Kuličku 10x pustíme z nakloněné roviny. Měření ukončíme a naměřená data překopírujeme do Excelu. Z naměřených dat spočítáme dobu, za kterou kulička projela mezi optickými závorami. Zaokrouhlené hodnoty na tři platné cifry přeneseme do tabulky a spočítáme průměr.

4) Změříme výšku h, ze které pouštíme kuličku, hmotnost kuličky m a vzdálenost s dvou optických bran.

5) Spočítáme rychlost kuličky v na úseku s V tabulce porovnáme Ep a součet Ekp  + Ekr

Měření:

h =

m =

s =

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | průměr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v = s/t

v =

| Potenciální energie (J) | Kinetická energie (J) |
| --- | --- |
|  | posuvného pohybu | rotačního pohybu |