| Školní rok: | Měření vlnové délky světla pomocí mřížky | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno a příjmení: | Protokol č. |
| Poznámka: |  |

Přípravná část:

Uveď vztah pro výpočet úhlu α z pokusu na obrázku a vztah pro interferenční maximum na mřížce.

Vyhledej ve vhodném zdroji a doplň do tabulky barvy světla a rozsah vlnové délky:

| barva |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λ (nm) od |  |  |  |  |  |  |  |
| do |  |  |  |  |  |  |  |

Praktická část:

Pomůcky: Laserové ukazovátko červené, stojany s držáky, optická mřížka s vysokou hustotou štěrbin, žárovka 3,5V, plochá baterie

1) Určení mřížkové konstanty mřížky

Sestavíme pokus podle obrázku. Změříme vzdálenost l mřížky od stínítka a vzdálenost y mezi nultým a prvním maximem. (Měříme vzdálenost mezi dvěma prvními maximy a dělíme dvěma.) Při známém ( = 690 nm vypočteme mřížkovou konstantu.

l =          cm			y =         cm				b =          	nm

2) Určení vlnové délky barev světla

Sestavíme jednoduchý interferometr (viz schéma). Použijeme mřížku z předchozí úlohy, kterou umístíme na držák ve stojanu. Pod něj umístíme žárovku připojenou k ploché baterii přikrytou krabičkou s otvorem nad žárovkou. Otvor překryjeme papírem s vyznačeným měřítkem a nastavíme pod mřížku tak, abychom přes mřížku viděli spektra prvního řádu. Spektra vyfotografujeme. V prohlížeči fotografií změříme vzdálenosti 2y (vzdálenost středů dvou barevných proužků – maxim 1. řádu a přepočteme je na skutečné vzdálenosti. Na internetu nebo v tabulkách vyhledáme tabulkové hodnoty (.

fotografie spektra:

| barva | 2y (cm) | l (cm) | ( (nm) | tabulkové hodnoty ( od - do (nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kraj fialové |  |  |  | ============ |
| fialová střed |  |  |  |  |
| modrá střed |  |  |  |  |
| zelená střed |  |  |  |  |
| žlutá střed |  |  |  |  |
| červená střed |  |  |  |  |
| kraj červené |  |  |  | ============= |