# Jiráskovo gymnázium v Náchodě

# 6. laboratorní práce

předmět: 				         Fyzika

vyučující:				    Zdeněk Polák

název: 		Účinnost ohřevu lihovým kahanem

Pavla RECINOVÁ

ročník: 2.A

datum: 17.02.2006

škol. rok: 2005/2006

úkol:

Lihovým kahanem budeme zahřívat ledovou drť v baňce, až se změní ve vodu. Dalším zahříváním ji přivedeme do varu. Z průběhu teploty odhadneme účinnost ohřevu.

pomůcky:

baňka, lihový kahan, směs vody a ledu, stojan, špejle, teploměr

postup:

- Připravíme stojan s držákem na kónickou baňku tak, abychom v ní mohli měřit teplotu a přitom promíchávat obsah. (Budeme ji zahřívat lihovým kahanem a tak je potřeba, aby dno baňky bylo asi 4cm nad knotem.)

- Zvážíme prázdnou baňku (m1).

- Do baňky dáme 200ml směsi vody a ledu (asi 1:1).

- Otřeme baňku a zvážíme ji (m2).

- Určíme hmotnost směsi m.

- Baňku připevníme na stojan.

- Do směsi ponoříme teploměr a upevníme jej také na stojan.

- Malý kahan naplníme lihem a zvážíme jeho hmotnost (m3).

- Umístíme ho pod baňku, zapálíme a zapneme stopky.

- Obsah baňky intenzivně mícháme špejlí a každou minutu změříme teplotu směsi v baňce. V měření pokračujeme tak dlouho, až se voda začne vařit.

- Teplotu (t/°C ) a čas ((/min) zaznamenáváme do tabulky.

- Zapíšeme okamžik ukončení ohřevu ((0), zhasíme kahan a ihned jej zvážíme (m4).

- Určíme hmotnost spáleného lihu (M).

- Sestrojíme graf závislosti teploty (t) na čase ((). Z lineární části zjistíme, jak se mění teplota s časem.

- Určíme rychlost ohřevu.

- Všechny naměřené a vypočítané hodnoty zaznamenáme do tabulky.

nákres:

tabulka naměřených teplot v závislosti na čase:

| Čas (min) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota (°C) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | 23 | 30 | 36 | 42 |
| Čas (min) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Teplota (°C) | 47 | 55 | 58 | 63 | 69 | 74 | 79 | 83 | 88 | 91 | 93 | 95 |

tabulka naměřených a vypočítaných hodnot:

| hmotnost prázdné baňky | m1 = 106 g |
| --- | --- |
| hmotnost baňky se směsí ledu a vody | m2 = 302 g |
| hmotnost směsi vody a ledu | m = 196 g |
| hmotnost plného kahanu | m3 = 66,08 g |
| hmotnost kahanu po ukončení ohřívání | m4 = 57,55 g |
| hmotnost spotřebovaného lihu | M = 8,53 g |
| výhřevnost lihu | H = 25 460 000 J/kg |
| doba ohřevu | (0 = 23 min |
| rychlost ohřevu | p = 0,09 °C/min |
| celkové odevzdané teplo | Q0 = 217 173,8 J |
| výkon kahanu | P1 = 157,4 W |
| výkon přijímaného tepla vodou | P = 74,1W |
| účinnost ohřevu: | η = 47,1% |

výpočty:

hmotnost směsi vody a ledu:				celkové odevzdané teplo:

m = m2 – m1						Q0 = M · H

m = 196g						Q0 = 217 173,8 J

hmotnost spotřebovaného lihu:			výhřevnost lihu:

M = m3 – m4						etanol: 26 800 kJ/kg = 26,8·106 J/kg

M = 8,53g						100%................................26,8·106

rychlost ohřevu:					95%..................................  x

(t 							x		  95

((						       26,8·106                100

p = 0,09°C/min					x = 25 460 000 J/kg = 25,46·106 J/kg

výkon kahanu:						výkon přijímaného tepla vodou:

Q0							          (t

P1 =     						P =  c ·  m ·	      (  P = c · m · p

(0					 		           (0

P1 = 157,4W						P = 4200 · 0,196 · 0,09

P						P = 74,1 W

η =

P1

η = 47,1 %

Z výhřevnosti lihu (H) a hmotnosti spotřebovaného lihu (M) jsem určila celkové uvolněné teplo (QO). Z doby, po kterou se toto teplo uvolňovalo, jsem zjistila výkon kahanu (P1). Z hmotnosti vody a rychlosti ohřevu (p) jsem určila výkon přijímaného tepla (P).

závěr:

V laboratorní práci jsme pozorovali, jak se mění ledová drť v baňce na vodu a jak se následně začíná voda vařit. Během několika prvních minut zahřívání se led rozpouštěl. Všechno teplo se spotřebovalo na jeho rozpuštění. Proto se teplota v kádince zpočátku nezvyšovala (viz graf). Po rozpuštění ledu začala teplota vody téměř lineárně stoupat. Když se voda dostala do varu (asi 95°C) teplota se dále neměnila.