| Školní rok: | Měření rychlosti kapaliny vytékající otvorem v nádobě | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno a příjmení: | Protokol č. |
| Poznámka |  |

I) Přípravná část:

1)Napište základní vztahy popisující pohyb kapaliny

| Rovnice kontinuity | Bernoulliova rovnice | Rychlost kapaliny vytékající z otvoru v hloubce h pod povrchem kapaliny |
| --- | --- | --- |

2) V přehradní zdi je v hloubce h otvor o ploše S, kterým volně vytryskuje voda. Určete její rychlost, objemový tok a objem vody, který vyteče za dobu t.

3) Vodní paprsek vytryskuje z nádoby vodorovným směrem tak, že po vykonání dráhy x ve vodorovném směru, klesne o y ve svislém směru. Vyjádřete ze vztahů pro x a y velikost rychlosti vytékající vody.

II) Praktická část:

Pomůcky: Mariotova láhev, metr stopky, odměrný válec, zahnutá trubička.

Postup: Připravíme si Mariottovu láhev, kterou naplníme vodou a použijeme ji pro 4 různé druhy měření. V závěru výsledky porovnáme.

1) Výpočet pomocí vzorce pro výtok kapaliny z nádoby

Změříme výšku h =           cm		v =                m/s

2) Měření podle objemového průtoku

Měříme množství kapaliny, které vyteče z nádoby za určitý čas. Měření provedeme dvakrát pro různé časy a spočteme průměrnou rychlost výtoku.

r =           mm,		S = π.r2 ,	QV = V/t = S.v,

|  | t (s) | V (ml) | v (m/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| průměr | ------- | ------- |  |

3) Výpočet pomocí vrhu vodorovného

Při výtoku se proud kapaliny dostane do vzdálenosti x (vodorovně) a přitom poklesne o vzdá- lenost y (svisle). Z dříve odvozeného vztahu vypočteme rychlost. Měření provedeme pětkrát a spočteme průměr.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | průměr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x (cm) |  |  |  |  |  | ----- |
| y (cm) |  |  |  |  |  | ----- |
| v (m/s) |  |  |  |  |  |  |

4) Pomocí hydrostatického tlaku

Před otvor v  láhvi nastavíme zahnutou trubičku tak, aby voda tryskala do konce zahnutého vodorovně až se hladina vody v svislé části trubičky ustálí, změříme její výšku h. Z Bernoulliho rovnice dostaneme stejný vztah jako v 1. metodě měření a vypočteme rychlost.

h =           cm				v =          m/s

Závěr:

| Metoda č. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Určená rychlost (m/s) |  |  |  |  |

Okomentujte rozdíly v hodnotách rychlosti vody určené různými metodami.