| Školní rok: | Určení kapacity kondenzátoru | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno a příjmení: | Protokol č. |
| Poznámka |  |

Pomůcky:

Dvě ploché baterie, voltmetr (rozsah 20V), ampérmetr (rozsah 2mA) , rezistor asi50 k, elektrolytický kondenzátor s kapacitou asi 1000 (F, stopky, spínač, spojovací vodiče, krokosvorky.

I) Přípravná část:

1) Napište definiční vztahy pro kapacitu kondenzátoru, velikost proudu a elektrického odporu.

Dále zapište vztah umožňující vypočítat kapacitu deskového kondenzátoru z jeho geometrických rozměrů a vztah umožňující vypočítat energii nabitého kondenzátoru.

2)Kapacity elektrolytických kondenzátorů mají velkou toleranci -20  až+ 50 % a s časem se mění. Připojíme-li k nabitému kondenzátoru rezistor, kondenzátor se vybíjí a rezistorem prochází

proud, jehož hodnota s časem exponenciálně klesá podle vztahu     Známe-li tedy počáteční hodnotu I0 a velikost proudu I v čase t a velikost odporu R, můžeme vypočítat velikost kapacity kondenzátoru C. Potřebný vztah pro výpočet kapacity kondenzátoru odvoďte a

uveďte:

Sestrojíme-li graf závislosti I(t), je obsah plochy pod grafem roven náboji ΔQ, který při vybíjení prošel rezistorem R. ΔQ = – C . ΔU = – C . R . ΔI , kde ΔU = U – U0, ΔI = I – I0.

I) Praktická  část:

Postup:

1) Zapojíme obvod dle schématu.Pozor na polaritu elektrolytického kondenzátoru! Kladný pól baterie ke kladnému pólu kondenzátoru!

2) Stiskneme spínač (asi 1 minutu) , zaznamenáme hodnoty U0,  I0 .

3) Pustíme spínač a zároveň stiskneme stopky. Každých 5 s zapíšeme hodnotu procházejícího proudu. Pokud pracujete ve dvojici, je vhodné, když jeden sleduje stopky a druhý zapisuje hodnoty proudu. Po zopakování měření si úlohy vyměníte. Během měření nepřepínáme rozsah ampérmetru. Hodnoty zapisujeme tak dlouho, dokud proud neklesne pod třetinu původní hodnoty. Měření opakujeme ještě jednou a údaje zapíšeme do tabulky. Při výpočtu kapacity kondenzátoru použijeme aritmetický průměr hodnot proudů z obou měření.

| n | t (s) | I1 ((A) | I2 ((A) | I ((A) | C1 ((F) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  | ========== |
| 1 | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 10 |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |

4) Vypočítáme průměrnou kapacitu C1.

5) Z Ohmova zákona určíme odpor, přes který se kondenzátor vybíjel

6) Pečlivě sestrojíme graf závislosti proudu na čase I (t) na milimetrový papír, nebo dostatečně velký vytiskneme z EXCELU. (Na svislou osu proud I v (A, na vodorovnou osu čas t v s.)

7) Vypočteme obsah plochy pod grafem a určíme tak náboj ΔQ. Jestliže na svislé ose je proud v µA a na vodorovné proud v sekundách, bude plocha v µC.

8) Určíme kapacitu kondenzátoru ,                                       kde ΔI je pokles proudu za dobu t, po kterou se kondenzátor vybíjel.

9) Pomocí statistického zpracování údajů určíme odečteme z grafu regresní křivku ve tvaru

.                       Jestliže ji porovnáme se vztahem  , vidíme že                                  z toho lze vypočítat kapacitu

Závěr:

Porovnáme kapacityC1, C2, C3  získané v bodech 4, 8, 9 s údaji na kondenzátoru.