I)Přípravná část:

a) Zapište vztah pro výpočet ohniskové vzdálenosti čočky z poloměru křivosti optických ploch a jejího indexu lomu :

(1)

b) Zapište zobrazovací rovnici čočky:							(2)

c) Do tabulky zapište ano  -  ne, pokud daný typ obrazu lze vytvořit příslušnou čočkou

| Typ obrazu | spojka | rozptylka |
| --- | --- | --- |
| Zvětšený, skutečný, převrácený |  |  |
| Zmenšený, skutečný, převrácený |  |  |
| Zvětšený, zdánlivý, převrácený |  |  |
| Zmenšený, zdánlivý, převrácený |  |  |
| Zvětšený, skutečný, vzpřímený |  |  |
| Zmenšený, skutečný, vzpřímený |  |  |
| Zvětšený, zdánlivý, vzpřímený |  |  |
| Zmenšený, zdánlivý, vzpřímený |  |  |

d) Zapište, jaká musí být vzdálenost předmětu od čočky, aby vznikl skutečný zvětšený obraz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II)  Vlastní měření:

| Školní rok: | Určení ohniskové vzdálenosti spojky | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno a příjmení: | Protokol č. |
| Spolupracoval: |  |

Pomůcky: kulová laboratorní baňka o objemu 1 litr s vodou, svíčka, stínítko, měřítko

Postup: Změříme čtyřmi nezávislými způsoby ohniskovou vzdálenost spojky vyrobené ze skleněné kulové baňky naplněné vodou.

1) Výpočtem z průměru baňky a indexu lomu vody.

Změříme průměr baňky d.  Baňku plnou vody budeme považovat za spojku o shodném poloměru křivosti optických ploch r1 = r2 = a její index lomu n2 najdeme v tabulkách. Ohniskovou vzdálenost vypočítáme podle vzorce (1), kde n1 je index lomu vzduchu,  n1 ≐1.

d =		cm			f1 =         cm

2) Přímé měření zobrazením vzdáleného předmětu

Na stěnu učebny zobrazíme velmi vzdálený předmět za oknem (obzor). Vzdálenost obrazu na stěně od středu spojky můžeme považovat přímo za ohniskovou vzdálenost.

f2 = 		cm

3) Měřením předmětové a obrazové vzdálenosti

Svíčku (Z) spojku (O)a stínítko (S) umístíme tak, aby na stínítku vznikl ostrý obraz. Změříme předmětovou vzdálenost a (ZO) a obrazovou vzdálenost a‘ (OS). Ze zobrazovací rovnice (2) vypočteme f. Změníme polohu svíčky a zopakujeme

| a (cm) | a´ (cm) | f (cm) |
| --- | --- | --- |

f3= 		cm

4) Besselova metoda

Mezi svíčkou (Z) a stínítkem (S) lze najít (jsou-li Z a S od sebe dostatečně daleko) dvě takové polohy C1 a C2 spojky, že na stínítku vznikne ostrý, jednou zvětšený a podruhé zmenšený obraz předmětu. Je-li |ZS |= p , |C1C2|=q, je a + a´ = p,   a – a´ = q takže

Po dosazení do dostaneme:

Svíčku (Z) a stínítko (S) umístíme pevně do dostatečné vzdálenosti (cca 1 m). Mezi ně umístíme spojku a jejím posouváním nalezneme 2 polohy, (C1 a C2) kdy vznikne ostrý obraz. Změříme vzdálenosti p (ZS) a q (C1C2) vypočteme f.

| p(cm) | q (cm) | f (cm) |
| --- | --- | --- |

f4 =          cm

Závěr:

Porovnejte ohniskové vzdálenosti získané jednotlivými metodami. Diskutujte získané hodnoty. Pokuste se zjistit hlavní příčiny odchylek. Navrhněte, která metoda je pro určení ohniskové vzdálenosti nejvhodnější a proč.

# Text boxes

y

y'

2

y'

1

1

1

F

F'

F

F'

1

2

2

2

a

a'

a

1

1

2

2

q

p