| Školní rok: | Měrná tepelná kapacita kovů | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno a příjmení: | Protokol č. |
| Poznámka |  |

I) Přípravná část:

1) Nalezněte v tabulkách, a zapište podle velikosti měrné tepelné kapacity železa, mědi olova, hliníku, skla, vody, ledu, žuly, dřeva. Hodnoty zaokrouhlete na dvě platná místa.

| Látka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c (J.kg-1. K-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2) Do kalorimetru s tepelnou kapacitou C nalijeme vodu o hmotnosti m1, teplotě t1 a měrné tepelné kapacitě c1. Pak přidáme předmět s měrnou tepelnou kapacitou c2,  hmotnosti m2 a teplotě t2. Po vyrovnání teplot je v kalorimetru teplota t. Zapište kalorimetrickou rovnici vyjadřující tepelnou výměnu mezi vodou, tělesem a kalorimetrem.

Vyjádřete vztah pro výpočet c2:

I) Praktická část:

Pomůcky: kalorimetr, teploměr, odměrný válec, hliníkové, železné a olověné těleso, váhy

Postup: Sestavíme kalorimetr. Do kalorimetru odměříme odměrným válcem V1 chladné vody o hmotnosti m1 . Určíme teplotu studené vody v kalorimetru (t1). V ohřívači ohřejeme kovové těleso na teplotu vody (t2), těleso vložíme do kalorimetru a změříme výslednou teplotu (t). Zjistíme ji tak, že sledujeme teploměr, jak se studená voda uvnitř ohřívá, mírně mícháme a zapíšeme nejvyšší hodnotu, které bylo v kalorimetru dosaženo. Těleso vyjmeme z kalorimetru, osušíme a zvážíme (m2). Z naměřených hodnot a z kapacity kalorimetru (C) vypočteme měrnou tepelnou kapacitu kovu (c2). *Měření opakujeme pro další dva kovy.

| kov | m1 (g) | t1 ((C) | m2 (g) | t2 ((C) | t ((C) | C (J .(C-1) | c (J .(C-1.kg-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hliník |  |  |  |  |  |  |  |
| železo |  |  |  |  |  |  |  |
| olovo |  |  |  |  |  |  |  |

|  | naměřená hodnota c (J .(C-1.kg-1) | tabulková hodnota c (J .(C-1.kg-1) | chyba měření v procentech |
| --- | --- | --- | --- |
| hliník |  |  |  |
| železo |  |  |  |
| olovo |  |  |  |

Závěr: V závěru porovnejte naměřené hodnoty s tabulkami. Vypočtěte o kolik % se liší od tabulkové hodnoty. Rozhodněte, zda odchylky jsou náhodné, nebo existuje nějaký závislý vztah mezi tabulkovou a hodnotou zjištěnou výpočtem za naměřených veličin. Rozhodněte, které veličiny vnášejí do výpočtu největší možné chyby.