| Školní rok: | Měření elektrického proudu, napětí a odporu | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno a příjmení: | Protokol č. |
| Poznámka: |  |

Pomůcky: plochá baterie, žárovka 6V 0,1A (Ž2), 2 žárovky 3,5 V 0,2 A (Ž1 a Ž3), reostat 100(, vodiče, digitální multimetr

příprava:

1) nakresli schématické značky

žárovka:				baterie:			 proměnný rezistor:

ampérmetr:				voltmetr:

2) Nakresli takové schéma zapojení baterie, žárovky, voltmetru a ampérmetru, aby ampérmetr měřil proud procházející žárovkou a voltmetr napětí na žárovce.

3) Jak je na multimetru označen rozsah přístroje určený na

měření stejnosměrného napětí:

měření střídavého napětí:

měření stejnosměrného proudu:

měření střídavého proudu:

měření odporu:

praktická část:

Zapojíme obvod podle schématu a reostat nastavíme tak, aby všechny žárovky svítily rozdílně. Potom  postupně měříme napětí na zdroji (UZ), napětí na první žárovce (UŽ1), napětí na druhé žárovce (UŽ2), napětí na třetí žárovce (UŽ3) a napětí na potenciometru (UP) a zapíšeme do protokolu. Stejně měříme proud.  Odpojíme baterii a změříme odpor celého obvodu. Obvod rozebereme a měříme odpory jednotlivých součástek.

## U =					I =					R =

## UŽ1 =					I Ž1 =					R Ž1 =

## UŽ2 =					I Ž2 =					R Ž2 =

## UŽ3 =					I Ž3 =					R Ž3 =

## UR =					IR =					RR =