| Školní rok: | Měření odporu kovového vodiče | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno a příjmení: | Protokol č. |
| Poznámka: |  |

Pomůcky: zdroj, vodiče, ampérmetr, voltmetr, metr, mikrometr, vodiče

Přípravná část:

1) Na čem závisí odpor vodiče:  ...................................................................................................

.....................................................................................................................................................

2) Uveď tři vztahy na výpočet odporu:			.......................................

.......................................

.......................................

3) Jak je definován odpor a jaká je jeho jednotka:		.......................................

4) Jak je definována vodivost a jaká je její jednotka:	.......................................

5) Příklad: Vodič délky 300 m o průměru 0,2 mm ze zlata má teplotu 60oC. Jaký je jeho odpor.

Praktická část:

1. Závislost odporu vodiče na jeho délce

Postup:  Vybraný vodič zapojíme podle schématu ke zdroji napětí (plochá baterie) a změříme proud protékající vodičem. Voltmetr připojíme nejdříve na úsek vodiče délky 25 cm  a změříme napětí na časti vodiče. Opakujeme pro větší vzdálenosti. Údaje zapíšeme do tabulky, spočteme odpor vodiče a sestrojíme graf závislosti odporu vodiče na jeho délce.

Vodič č. : .......................

| l (cm) | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U (V) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R () | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Měření měrného odporu vodičů

Postup: Zapojíme celou délku vodiče ke zdroji napětí (plochá baterie), změříme proud procházející vodičem, napětí na vodiči, délku vodiče, poloměr vodiče a vypočítáme měrný odpor vodiče. Opakujeme pro vodiče 2 –4.

| vodič | I (A) | U (V) | l (cm) | d (mm) | ( ((( m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

Závěr: