| Školní rok: | Měření objemu plynu | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno a příjmení: | Protokol č. |
| Poznámka: |  |

I: Přípravná část.

a) Nalezněte v tabulkách molární hmotnost oxidu uhličitého a průměrnou molární hmotnost vzduchu, zapište stavovou rovnici, vyjádřete ze stavové rovnice hustotu plynu, zapište univerzální plynovou konstantu i s jednotkou.

| Mm(CO2) | Mm(vzduch) | Stavová rovnice | Hustota plynu | Plynová konstanta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

b) Vypočtěte hustotu vzduchu a hustotu CO2  při teplotě 23°C a tlaku 98kPa

c) Jak funguje sněhový hasicí přístroj?

II: Praktická část

pomůcky: bombička naplněná CO2, gumička, mikrotenový sáček 35 x 45 cm a větší, pravítko, sifonová láhev, teploměr, tlakoměr, váha

postup:

- Zvážíme bombičku naplněnou CO2. Její hmotnost je m1.

- Společně zvážíme sáček a gumičku. Jejich hmotnost je m2.

- Připojíme sáček k sifonové hlavici, připevníme ho gumičkou a vypustíme do něj CO2 z bombičky. Pozorujeme malé krystalky pevného CO2, jak začínají sublimovat. Prázdná bombička i plný sáček jsou velmi studené. Musíme počkat, až se teplota v sáčku vyrovná s pokojovou teplotou.

- Opatrně sejmeme sáček z hlavice a uzavřeme ho pevně gumičkou.

- Zvážíme plný sáček CO2. Jeho hmotnost je m3.

- Zvážíme prázdnou bombičku. Její hmotnost je m4.

- Změříme pokojovou teplotu T a tlak vzduchu p.

T =						p =

- Sáček s plynem vytvarujeme do tvaru válce. Změříme výšku a průměr sáčku.

- kde d = průměr válce a h = výška válce

- Určíme objem CO2 ze stavové rovnice:

- Potom určíme množství plynu pomocí Archimedova zákona:

- Nakonec porovnáme V1, V2 a V3.

- Měření provedeme dvakrát, zjištěné údaje zaznamenáme do tabulky a u každé veličiny odhadneme chybu. Přesnost měření zhodnotíme v závěru.

|  | m1 (g) | m2 (g) | m3 (g) | m4 (g) | h (cm) | d (cm) | V1(dm3) | V2(dm3) | V3(dm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

závěr: