| Školní rok: | Určení měrného skupenského tepla varu vody | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno a příjmení: | Protokol č. |
| Poznámka |  |

I) Příprava:

1) V tabulkách vyhledejte a zapište hodnotu měrného skupenského tepla varu vody.

2) Jestliže k vypaření vody při teplotě tání je zapotřebí teplo Q, jaké množství vody by bylo možno ohřát z 0°C na 100°C dodáním tepla Q?.

3) Kolik vodní páry o teplotě 100°C je nutno nechat zkondenzovat v 150ml vody o teplotě 15°C, aby teplota vzrostla na 30°C?

II) Měření:

Pomůcky: kalorimetr, 2 teploměry, studená voda, kahan, frakční baňka se zátkou a se silikonovou hadičkou, váhy

Postup:

1) Zvážíme kalorimetr.(m1)

2) Do kalorimetru nalijeme asi 150 ml studené vody (cca 15 (C) a znova zvážíme. (m2)

3) Změříme teplotu vody v kalorimetru. (t1)

4)	Baňku naplníme z poloviny teplou vodou, uzavřeme zátkou s teploměrem  a upevníme do stojanu. Pod baňku umístíme kahan a zapálíme. V baňce s hadičkou na bočním vývodu  necháme vařit vodu. Unikající páru zavedeme do vody v kalorimetru a necháme kondenzovat. Po několika minutách kalorimetr odstavíme a změříme výslednou teplotu vzniklé vody. (t1)

5)	Kalorimetr zvážíme. (m3)

6)	Určíme hmotnost studené vody mv a zkondenzované páry m.

7)	 Z daných hodnot a známé měrné tepelné kapacity vody a z  tepelné kapacity kalorimetru (100 J ( K -1) vypočteme měrné skupenské teplo varu vody lv. Potřebný vztah odvoďte a uveďte.

Naměřené hodnoty:

m1 =		g,		m2 = 		g,			m3 = 		g,

mv = 		g,		m = 		g,

t1 = 			(C				t2 = 			(C

t =			(C

Vypočtená hodnota:  lv = 			J ( kg-1

Od spolužáků získejte co nejvíce jejich hodnot lv ,zapište je a určete jejich průměr :

lv = 			J ( kg-1

Závěr: Zhodnoťte, jak se liší vámi zjištěná hodnota a průměr hodnot získaných od spolužáků od tabulkové hodnoty.