Nakreslete do sešitu schéma každého zapojení, které budete zkoumat. Zapište všechny zjištěné údaje.

1) Dioda vede proud jedním směrem

Zapojte obvod podle obr.1 a pak podle obr. 2. V obou případech změřte napětí na diodě i na žárovce UR a zapište. V jakém směru je zapojena dioda v jednotlivých případech?

2) LED dioda (svítivá dioda).

| Dioda | UR (V) | UD (V) | I (mA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Červená (R) |  |  |  |
| Zelená (G) |  |  |  |
| Modrá (B) |  |  |  |

Změřte odpor rezistoru s uvedenou hodnotou 200 Ω a zapište jeho skutečnou hodnotu.  R =         Ω.

Zapojte podle obr. 3 LED diodu v sérii s rezistorem, a připojte k baterii tak, aby LED svítila.

Změřte napětí voltmetrem na rezistoru UR i na diodě UD. Opakujte pro diody všech barev. Hodnoty zapište. Dopočtěte proud I procházející obvodem při každém měření. I =  UR /R

3) Dioda v závěrném směru

Změřte a zapište napětí baterie. Zapojte obvod podle obr. 4. Jako diodu použijte křemíkovou diodu KY 702. Zapište napětí na voltmetru. Vypočtěte proud procházející obvodem, jestliže víme, že odpor voltmetru je 10 MΩ. Na několik sekund zahřejte jeden vývod diody rukou, tak aby se dioda trochu zahřála. Jak se změní závěrný proud diody?

4) LED dioda jako zdroj napětí.

Připojte voltmetr přímo k LED diodě a nechte na ni dopadat světlo. Jak se mění napětí při osvětlení a zatemnění diody? Na diodu můžete posvítit žárovkou připojenou k baterii.

Jaké naměříte napětí na různých diodách (R,G,B)?

UR  =				, UG  = 			, UB  =

Pak připojte k diodě měřicí přístroj jako ampérmetr a zkuste naměřit, jaký proud LED dodá jako zdroj napětí.

5) Dioda jako proudová výhybka

Zapojte obvod dle schématu na obr. 5. Změřte napětí na žárovkách a pak otočte baterii, aby procházel proud opačným směrem. Vysvětlete, jak je to se svitem žárovek