| Školní rok: | Radioaktivita 2 | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno a příjmení: | Protokol č. |
| Poznámka: |  |

Závislost intenzity záření na vzdálenosti od zdroje

Přípravná úloha

Z přiložené dokumentace a zjistěte údaje o zářiči ŠDZZ-1 SORAD a určete množství radioaktivních izotopů v zářiči. Určete tyto údaje do tabulky:

| Typ zářiče | Zářič beta | Zářič gama |
| --- | --- | --- |
| Izotop aktivní látky |  |  |
| Aktivita zářiče |  |  |
| Poločas rozpadu |  |  |
| Přeměnová konstanta |  |  |
| Počet atomů izotopu |  |  |
| Hmotnost izotopu |  |  |

Úkol:

Zjistěte hodnotu intenzity záření na vzdálenosti od zdroje záření a sestrojte graf.

Pomůcky: Měřič povrchové kontaminace POLON RKP-1-2, krabice s radioaktivní horninou, metr.

Měření s měřičem povrchové kontaminace POLON RKP-1-2.

Měřič má dva vypínače. Jeden se sepne při zvednutí a za držadlo, druhý při postavení na dolní plochu. Nejprve spusťte měřič postavením do svislé polohy a zjistěte hodnotu pozadí a zapište ji. Uvádějte pouze absolutní hodnotu registrovaných impulsů rozsah cpm (count per minute) tedy počet registrovaných záchytů částic za minutu.  Pak přibližte měřič těsně ke krabici s radioaktivními minerály. Zapisujte vzdálenost mezi registračními trubicemi měřiče a středem krabice. Poloha detekčních trubic v přístroji je vyznačena žlutou čarou.První měření tedy bude s minimální vzdáleností asi 6 cm. Při měření nechte měřič vždy ustálit alespoň po dobu 20 s. Pak postupně vzdalujte krabici s minerály od měřiče a zaznamenávejte hodnoty záření. Má smysl uvažovat jen ty výsledky, kde naměřená hodnota záření převyšuje hodnotu pozadí alespoň o 20 %. Z naměřených hodnot, po odečtení intenzity pozadí, sestrojte graf. Buďte velmi opatrní, abyste nepoškodili při měření vlastní měřič! Krabici s radioaktivní horninou neotvírejte. Po ukončení měření si umyjte ruce.

Závěr: Diskutujte matematickou závislost poklesu intenzity záření od zářiče.