| Školní rok: | Měření střídavého proudu | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno a příjmení: | Protokol č. |
| Poznámka: | Podpis vyučujícího: |

I) Přípravná část:

Seznamte se s ovládacími prvky generátorů BM 344 a BM 365

K – kontrolka zapnutí ( po zapnutí se rozsvítí)

V – vypínač ( u generátoru BM 365 je spojen s regulací výstupního napětí jemně)

F1 – frekvence výstupního napětí hrubě – volba rozsahu

F2 – frekvence výstupního napětí jemně

U1 – velikost výstupního napětí hrubě (nastavit na maximum)

U2 – velikost výstupního napětí jemně (nastavit na maximum)

Výstup – výstupní svorky, ze kterých odebíráme napětí

| Typ gen. | fmin (Hz) | fmax (kHz) |
| --- | --- | --- |
| BM344 |  |  |
| BM365 |  |  |

Zjistěte a zapište:

1) Nejnižší a nejvyšší frekvenci použitých generátorů:

Rozsahy frekvencí generátorů které použijeme, budeme-li nastavovat frekvence  do 1kHz.

| BM 344: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BM 365: |  |  |  |

II)  Praktická část: Určete základní vlastnosti generátoru a chování rezistoru v obvodu se střídavým proudem

Pomůcky: Jeden z RC generátorů  BM344, BM365, 2x DMM 3800, rezistor 200 Ω, vodiče s banánky a krokosvorkami.

Postup: Budete pracovat s elektronkovými přístroji. Před jakýmkoli měřením je zapotřebí připojit generátor k síti, zapnout a nechat několik minut ustálit. Zapněte generátor, nastavte frekvenci 50Hz, 1000 Hz  (80Hz a 1200 Hz) na každé určete napětí naprázdno (připojením voltmetru ke svorkám) a zkratový proud ( připojením ampérmetru ke svorkám). Střídavé veličiny jsou označeny ACA , pro měření střídavého proudu;  ACV, pro měření střídavého napětí. Z naměřených hodnot odhadněte výpočtem vnitřní odpor generátoru.

| Použitý generátor | frekvence | Napětí naprázdno (V) | Zkratový proud (mA) | Vnitřní odpor (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zapojte obvod dle schématu a proměřte dvě různé závislosti:

1) závislost proudu na napětí při konstantní frekvenci  60 Hz (80Hz)

| U(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| F(Hz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sestrojte graf závislosti proudu na napětí a rozhodněte,  co můžeme říci o hodnotě odporu rezistoru

2) Závislost odporu rezistoru na frekvenci v rozsahu cca 30Hz až 500 Hz)

Sestrojte graf závislosti odporu rezistoru na frekvenci a rozhodněte, co můžeme říci o této závislosti.

Závěr: Komentujte změřené závislosti

# Text boxes

F2

F1

U2

U2

U113

F2

F11

K

K

K

výstup

výstup

V

K