| Školní rok: | Ověření vztahů pro páku | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno a příjmení: | Protokol č. |
| Poznámka: |  |

Přípravná část (počítejte g = 10 m. s-2):

Na konci rampy je položena dřevěná fošna hmotnosti 50 kg a délky 8 m tak, jedna pětina přečnívá do volného prostoru. Po fošně kráčí dívenka o hmotnosti 80 kg. Jak daleko může jít, aniž by se fošna překlopila?

x =

Praktická část (počítejte g = 9,81 m. s-2):

Pomůcky:   pravítko 50 cm, 6 magnetů, váhy, stojan, siloměr

Urči hmotnost pravítka mp a hmotnost jednoho magnetu mm (hmotnost 6 vyděleno 6 a zaokrouhleno)

mp =							mm  =

Čtyři magnety umístěte na pravítko na značku 50 cm. Pravítko položte na lavici podle obrázku tak, aby bylo  v rovnováze. Do obrázku zakreslete síly na páku působící a vzdálenosti od bodu otáčení O.  Změřte vzdálenost x a ověřte naměřenou hodnotu výpočtem:

naměřeno:						vypočteno:

Pravítko položte na lavici tak, aby bylo opřeno na značce 30 cm. Čtyři magnety umístěte na pravítko tak, aby bylo pravítko v rovnováze.  Do obrázku zakreslete síly na páku působící a vzdálenosti od bodu otáčení O.Změřte vzdálenost x a ověřte naměřenou hodnotu výpočtem:

naměřeno:						vypočteno:

Pravítko umístěte na stojan podle obrázku (osa otáčení je 3 cm od počátku pravítka, dva magnety jsou na značce 35 cm, čtyři magnety jsou na značce 45 cm). . Do obrázku zakreslete síly na páku působící a vzdálenosti od bodu otáčení O. Na konec pravítka (50 cm) zavěste siloměr. Změřte sílu F a ověř naměřenou hodnotu výpočtem:

naměřeno:						vypočteno: