| Školní rok: | Deformace pevného tělesa | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno a příjmení: | Protokol č. |
| Poznámka: |  |

Pomůcky: 2 vlasce různých průměrů, měděný drát, háčky, posuvné měřítko, metr, závaží

Přípravná část:

Napiš vzorce pro výpočet relativního prodloužení, normálového napětí a Hookův zákon

................................................   .................................................  .................................................

Praktická část:

1) Pružná deformace

Vlasec zavěste na stojan podle obrázku a nalepte na něj 2 papírové nálepky do vzdálenosti asi 30 cm, změřte průměr vlasce d a vzdálenost dvou papírových nálepek l1. Zavěste závaží o hmotnosti 100 g. Dojde k prodloužení vlasce. Změřte novou délku l. Přidejte další 100 g závaží a měření opakujte do celkového zatížení 1 kg. Do tabulky zapište vypočtené hodnoty prodloužení vlasce (l a normálového napětí (.

V tabulky určete l1 – původní délku vlasce, (h – celkové prodloužení vlasce, (( -změnu normálového napětí během měření.  Z naměřených hodnot vypočtěte E – modul pružnosti vlasce.

První vlasec:

d =              mm

| m (g) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (l (cm) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( (MPa) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

l1 =		cm

(h = 		cm					E =                 GPa

(( =		Mpa

Totéž měření proveďte s druhým vlascem jiného průměru.

Druhý vlasec:

d =              mm

| m (g) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (l (cm) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( (MPa) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

l1 =		cm

(h = 		cm					E =                 GPa

(( =		Mpa

Sestrojte do jednoho grafu  závislosti prodloužení obou vlasců na normálovém napětí.

2) Nepružná deformace

Měděný drát vhodného průměru zavěsíme na stojan stejným způsobem, jako v případě vlasce a změříme průměr drátu d a vzdálenost l1 mezi papírovými nálepkami. Zavěšujeme postupně závaží 100 do 0,5 kg, potom přidáváme závaží po 50 g do přetržení drátu. Měříme délku l a vypočtěte prodloužení a normálové napětí. Sestrojíme graf závislosti prodloužení drátu na normálovém napětí. V závěru porovnejte hodnotu normálového napětí, při kterém došlo k přetržení drátu s hodnotou v tabulkách.

Dávejte pozor na padající závaží při přetržení a nedávejte pod ně ruce.

d =              mm

| m (g) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (l (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Závěr: