| Školní rok: | Práce elektrického proudu | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Jméno a příjmení: | Protokol č. |
| Spolupracoval: |  |

### Pomůcky: topítko (spojené rezistory cca 30 ( izolované), zdroj školní cca 20V, vodiče, voltmetr,  ampérmetr, kalorimetr 100 ml, váhy, teploměr

Přípravná část:

1) Topící těleso použité v praktické části je sestaveno ze šesti stejných rezistorů o odporu 30 ( a je připojeno k napětí 20 V. Spočítej celkový odpor topícího tělesa, celkový proud a proud procházející jednotlivými rezistory, napětí na jednotlivých rezistorech a celkový výkon a výkon na jednotlivých rezistorech. Výsledky zapiš do tabulky.

|  | U (V) | I (A) | R (() | P (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| celkový | 20 |  |  |  |
| na rezistorech |  |  | 30 |  |

2) Napiš vztah pro výpočet elektrické práce z výkonu a vztah pro výpočet práce při znalosti proudu a napětí:

.................................................................. 		 ..................................................................

3) Řešte příklad:

Do elektrické konvice příkonu 1800 W a účinnosti 90% nalijeme 2 litry vody o teplotě 20 oC. Konvici zapneme po dobu 1 min. Jaká bude výsledná teplota vody.

Praktická část:

Organizační poznámka:

Jako zdroj použijeme společný zdroj střídavého proudu nastavený asi na 20 V z důvodu větší stability zdroje. Měření může začít (spustíme stopky) teprve v okamžiku, kdy jsou připojeni všichni studenti. Nikdo se nesmí odpojit od zdroje do okamžiku, kdy  mají všichni naměřeno.

Postup:

1) Do kalorimetru ( C = 50 J K-1) nalijeme asi 75 ml studené vody. Hmotnost vody m změříme pomocí vah s přesností na desetinu gramu. Do kalorimetru vložíme topítko, ke kterému připojíme voltmetr (rozsah  ACV 200 V) a ampérmetr (rozsah ACA 2A) dle schématu. Do kalorimetru vložíme teploměr.

Jakmile budou všichni studenti připraveni, připojíme se ke zdroji napětí. V okamžiku, kdy budou všichni připojeni, spustíme stopky a odečteme počáteční teplotu vody v kalorimetru t1. Sledujeme po deset minut voltmetr a ampérmetr a na závěr zapíšeme minimální a maximální hodnoty proudu a napětí. Pro výpočet následně použijeme střední hodnoty. Po deseti minutách odečteme konečnou teplotu vody t2.

Naměřené hodnoty a konstanty:

m =					c = 4180 J kg-1K-1			C = 50 J K-1

t1  = 					t2  = 					T = 10 min

Umax =					Umin =					U =

Imax =					Imin =					I =

2) Z naměřených hodnot m, t1, U, I, T vypočítáme z kalorimetrické rovnice teoretickou hodnotu t2 a porovnáme ji z naměřenou hodnotou.

### t2 naměřená:				t2 vypočtená:				rozdíl:

3) Spočítáme účinnost ohřívání:

účinnost: