| Školní rok: | GYMNÁZIUM NÁCHOD | Třída |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Určení měrného náboje elektronu | Protokol č. |
| Jméno a příjmení: | Podpis vyučujícího: |
| Spolupracoval: |  |

Příprava:

1) Do homogenního magnetického pole vletí elektron proton a neutron. Do obr. 1 dopište označení pólu magnetu, do obr. 2 nakreslete  trajektorii jejího pohybu. (vektor magnetické indukce míří před nákresnu)

2) Elektron je urychlen mezi dvěma deskami kondenzátoru napětím U. Odvoďte vztah pro výpočet jeho rychlosti.

3) Napište, jaká magnetická síla působí na elektron v homogenním magnetickém poli.     .............................................

4) Jestliže se elektron pohybuje po kružnici, je magnetická síla působící na elektron silou

dostředivou pohybu po kružnici. Napište obecný vztah pro dostředivou sílu pohybu po kružnici.  .................................

5) Z těchto tří vztahů odvoďte vzorec pro výpočet měrného náboje elektronu (e/me):

Homogenní magnetické pole vytvořené dvojicí Helmholtzových cívek má v prostoru mezi nimi indukci  .

R je poloměr (i vzdálenost) cívek, N počet závitů jedné cívky a I proud procházející každou z nich.

6) Spočítej magnetickou indukci vytvořenou dvojicí Helmholtzových cívek, jestliže

( - permeabilita prostředí  	(o = 4( . 10-7 N A-2

N – počet závitů cívky 		N = 240

I – proud procházející cívkami 	I = 1,5 A

r – poloměr cívek 		r = 13,2 cm

Měření:

Pomůcky: 	Helmholtzovy cívky, Wehneltova trubice, zdroj střídavého žhavicího napětí 6,3V, zdroj

stejnosměrného anodového napětí 0 – 400 V, akumulátor 12 V,reostat 13Ω/6A, ss voltmetr do 400V, ss ampérmetr do 5A, spojovací vodiče.

Postup :

1) Wehneltovu trubici připojíme ke zdroji žhavicího a anodového napětí. Napětí na anodě nastavíme na

200 V. Pozorujeme a popíšeme trajektorii elektronu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pak zapojíme cívky k akumulátoru. Popíšeme změnu trajektorie elektronů.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Nastavíme proud v cívkách tak, aby se elektrony pohybovaly po kružnici s poloměrem okolo 4 cm. Zapíšeme U,I,r.

3) Zvyšujeme U po 20 V do 360 V a úměrně měníme proud v cívkách, aby  r bylo v mezích od 3 cm do 5 cm. Zapisujeme do tabulky.

| Číslo měření | U ( V ) | v ( m/s) | I (A) | r ( mm ) | B ( mT) | e/m ( C/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| průměr | = = = = = = | = = = = = = | = = = = = = | = = = = = = | = = = = = = |  |

4) Vypočteme průměrnou hodnotu e/m a porovnáme s tabulkovou hodnotou.

5) Průměrnou hodnou měrného náboje porovnáme s tabulkovou hodnotou:

naměřená hodnota: 	. . . . . . . . . . . . . . . .

tabulková hodnota:	. . . . . . . . . . . . . . . .

rozdíl v % ( tabulková hodnota je 100%):	. . . . . . . . . . . . . . . .