Měření horizontální složky magnetické indukce magnetického pole Země

Pomůcky: Busola, kruhová cívka, držák na cívku, potenciometr, plochá baterie, ampérmetr, vodiče.

Nejprve potřebujeme kruhovou cívku. Na  kbelík navineme smaltovaným měděným drátem o průměru 0,3 až 0,5 mm těsně na sebe 50 až 100 závitů. Sejmeme, kbelík je kónický a jde to velmi dobře, a stáhneme nití. Nejprve svážeme na protilehlých stranách  a pak omotáváním vytvoříme pevnou kruhovou cívku. Vývody připájíme ke kablíkům zakončenými banánky a pevně přitáhneme textilní lepicí páskou.

Pak připravíme držák na cívku. Krabici od papírů A4 do kopírky snížíme asi na 1/3. Vyřízneme zářezy na delších stranách, do kterých zasuneme polystyrenové hranoly 28 x 5 x 6 cm. Mezi ně sevřeme cívku tak, že střed cívky je asi 0,5 cm nad plochou hranolů. Velikost hranolů je taková, aby vznikla dostatečná plocha pro položení busoly a nechaly se společně s cívkou po skončení práce uložit do krabice.

Busolu umístíme do středu kruhové cívky, kterou natočíme tak, aby její rovina splynula se severo-jižním směrem. Osa kolmá k rovině cívky má tedy západo-východní směr. Magnetka se nachází pouze v zemském magnetickém poli. Dál potřebujeme proměnný zdroj proudu. Abychom mohli měřit ve volném prostoru, je nejvhodnější plochá baterie připojená k potenciometru 100 až 500 ( . Proudy procházející cívkou jsou od několika do 100 mA .

Pokud cívkou prochází proud, vytvoří se v jejím středu magnetické pole s indukcí Bz kolmou na horizontální složku magnetického pole Země Bh. Magnetka již není kolmá k ose cívky, ale zaujímá směr složeného magnetického pole a s osou svírá úhel . Pro úhel   platí . Tedy. Magnetická indukce ve středu kruhové cívky lze vyjádřit vztahem . Permeabilitu vzduchu můžeme s dostatečnou přesností ztotožnit s permabilitou vakua. Pak. N je počet závitů cívky, r poloměr a I proud, který jí prochází. Abychom omezili vliv nepřesného nastavení busoly vůči cívce, určíme nejprve odchylku 1 způsobenou proudem I.Pak změníme směr proudu a určíme  2 na druhou stranu. Odchylka  ( je pak průměrem :  = (1+2)/2

| n | ( stupně ) | I (mA ) | Bh ( (T ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Provedeme nejméně 6 měření při odchylce  od 30° do 60°.