| Školní rok: | GYMNÁZIUM NÁCHOD | Třída |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Laboratorní práce | Protokol č. |
| Jméno a příjmení: | Podpis vyučujícího |
| Spolupracoval: |  |

Ověření vztahů v RLC obvodu

Pomůcky:	Přístroje pro měření indukčnosti, kapacity, odporu, proudu a napětí, vodiče s krokosvorkami, RC generátor, cívka 1200 z, kondenzátor 1 μF , rezistor asi 500 Ω

Postup:

1) Změřte příslušným přístrojem :				indukčnost cívky		L  =  				mH

kapacitu kondenzátoru	C  =  		 	μF a odpor rezistoru			R  =  				Ω

2)	Sestavte sériový RLC obvod podle schématu a na frekvenci 500Hz (1000Hz) změřte :

Proud procházející obvodem

I   = 			mA

Celkové napětí na obvodu			U  = 				V		( napětí mezi body A,D)

Napětí na rezistoru					UR =				V		( napětí mezi body C,D)

Napětí na cívce						UL =				V		( napětí mezi body A,B)

Napětí na kondenzátoru			UC =				V		( napětí mezi body B,C)

3) Z hodnot naměřených v bodě (2) vypočtěte pomocí Ohmova zákona pro střídavý proud odpor rezistoru R , induktanci cívky XL, kapacitanci kondenzátoru XC, a celkovou induktanci obvodu Z.

R  =  			Ω;				XL  = 			Ω;				 XC  = 			Ω;				 Z  = 			Ω

4)	Z hodnot naměřených v bodě (1) a ze znalosti frekvence vypočtěte induktanci cívky XL, kapacitanci kondenzátoru XC, a celkovou induktanci obvodu Z.

XL  = 		Ω;				 XC  = 			Ω;				 Z  = 				Ω

Porovnejte hodnoty získané v bodě (3) a (4).

5)	Připojte do obvodu voltmetr tak, abyste mohli měřit součet napětí na cívce a kondenzátoru

ULC  =  UL   +    UC. Pak měňte frekvenci generátoru a nalezněte takovou, pro kterou bude ULC 	mít co nejmenší hodnotu.  Zjištěná frekvence f  =  			Hz

Popište o jakou frekvenci se jedná a vypočtěte ji za hodnot prvků naměřených v bodě (1). Porovnejte naměřenou hodnotu f s vypočtenou hodnotou f0.