| Školní rok: | GYMNÁZIUM NÁCHOD | Třída |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Laboratorní práce | Protokol č. |
| Jméno a příjmení: | Podpis vyučujícího |
| Spolupracoval: |  |

## Deformace pevného tělesa

### Pomůcky: 2 vlasce různých průměrů, měděný drát, háčky, posuvné měřítko, metr, závaží

1) Studium pružné deformace

Vlasec délky asi 2,5 metru napněte podle obrázku, změřte průměr vlasce d a jeho délku l. Zavěste závaží o hmotnosti 100 g, změřte prodloužení vlasce (l Přidejte další 100 g závaží a měření opakujte do celkového zatížení 1 kg. Do tabulky zapište vypočtené hodnoty normálového napětí ( .

Totéž měření proveďte s druhým vlascem jiného průměru. Sestrojte graf závislosti prodloužení vlasce na normálovém napětí vlasce. V grafu zvolte lineární část zjistěte jakou změnou normálového napětí (( se vlasec prodlouží o délku (h. Z naměřených hodnot určete E ze vztahu, který odvoďte.

První vlasec:	l1 = (       ±     ) cm;  d1 = (       ±     ) mm;   ((1 =	MPa;	(h1 = 		cm

| m (g) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (l (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### E =          GPa

Druhý vlasec	l2 = (       ±     ) cm;  d2 = (       ±     ) mm;   ((2 =	MPa;	(h2 = 		cm

| m (g) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (l (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

E =          GPa

2) Studium nepružné deformace

Změřte průměr měděného drátu a zavěste ho na stojan.Na drát připevněte háček na zavěšování závaží. Nalepte na drát dvě samolepky do vzdálenosti asi 20 cm a jejich vzdálenost l změřte. Zavěšujte postupně 50g závaží (začnete hmotností 1 kg a končíte přetržením drátu). Měřte prodloužení a vypočtěte normálové napětí. Sestrojte graf závislosti prodloužení drátu na normálovém napětí a porovnejte hodnotu normálového napětí, při kterém došlo k přetržení drátu s hodnotou v tabulkách. Dávejte pozor na padající závaží při přetržení a nedávejte pod ně ruce.

l = (       ±     ) cm;  d = (       ±     ) mm;

| m (g) | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (l (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Závěr

# Text boxes

Kolík 2

Kolík 1

závaží o hmotnosti m