| Školní rok: | GYMNÁZIUM NÁCHOD | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Laboratorní práce | Protokol č. |
| Jméno a příjmení: | Podpis vyučujícího |
| Spolupracoval: |  |

Ověření vzorců pro výpočet kapacitance a induktance

Pomůcky: zdroj střídavého proudu, voltmetr, ampérmetr, přístroj na měření kapacity a indukce, kondenzátor, cívka, vodiče

Postup:

1) Změříme kapacitu kondenzátoru

2) Sestavíme obvod pro měření kapacitance (viz schéma)

3) Nastavíme na zdroji střídavého napětí frekvenci a měříme proud I procházející kondenzátorem a napětí na kondenzátoru. Skupina A použije frekvence 50 Hz, 100 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 5000 Hz a skupina B 75 Hz, 250 Hz, 750 Hz,  2500 Hz, 7500 Hz. Zapíšeme naměřené hodnoty do tabulky.

4) Z naměřených hodnot vypočítáme Xc1 ze vztahu

5) Hodnotu Xc2 vypočteme ze vztahu

6) Stejným způsobem postupujeme v případě měření ověření vtahu pro cívku

C =

| f (Hz) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) |  |  |  |  |  |
| I (mA) |  |  |  |  |  |
| Xc1 (() |  |  |  |  |  |
| Xc2 (() |  |  |  |  |  |

L =

| f (Hz) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) |  |  |  |  |  |
| I (mA) |  |  |  |  |  |
| Xl1 (() |  |  |  |  |  |
| Xl2 (() |  |  |  |  |  |