# Studium rezonanční křivky LC obvodu

Pomůcky : Kondenzátor, cívka, RC generátor, ampérmetr, voltmetr, vodiče, krokosvorky

1) Změřte kapacitu kondenzátoru a zapište ji 	C =

2) Změřte indukčnost cívky a zapište ji		 L =

3) Zjistěte rozměry cívky a počet závitů. Pak vypočtěte indukčnost cívky, jestliže ji budete považovat za solenoid.Vztah pro indukčnost  L odvoďte.Vypočtenou hodnotu Lv porovnejte se změřenou L

S ... střední plocha závitů cívky

N ... počet závitů cívky

l ... délka cívky

4) Vypočtěte rezonanční frekvenci LC obvodu :	 f1 =

5) Zapojte obvod dle schématu

6) Na RC generátoru nastavte největší možné výstupní napětí a frekvenci odpovídající f1 . Pak změnou frekvence nalezněte takovou, při které je napětí na voltmetru maximální a proud procházející obvodem minimální. Nalezenou frekvenci zapište   	f2  =

7) Měňte frekvenci RC generátoru a v rozmezí od 0,1f2 až po 10 f2 zapisujte napětí a proud. Pak sestrojte graf závislosti impedance LC obvodu na frekvenci.Na vodorovné ose vynášejte v lineárním měřítku

| číslo měření | frekvence f (Hz) |  | U ( V ) | I (mA) | Z ( ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 0 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

8)Určete Zmin a Zmax hodnotu impedance  LC obvodu a frekvence při těchto hodnotách Z.

9) Vypočtěte, jaký proud v rezonanci prochází cívkou a porovnejte jej s proudem přicházejícím ze zdroje.

# Text boxes

V

A

RC

L

C