| Školní rok: | GYMNÁZIUM NÁCHOD | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Laboratorní práce | Protokol č. |
| Jméno a příjmení: | Podpis vyučujícího |
| Spolupracoval: |  |

Název úlohy:       Určení měrného skupenského tepla tání ledu

Pomůcky:   kalorimetr, teploměr, led, teplá voda, váhy

Postup:

1)	Zvážíme kalorimetr. (m1)

2)	Do kalorimetru nalijeme z varné konvice asi 150 ml horké vody (60 (C – 80 (C) a zvážíme ho. (m2)

3)	Změříme teplotu teplé vody. (t1)

4)	K teplé vodě přidáme cca vrchovatou polévkovou lžíci drceného osušeného ledu při 0°C a necháme ho v kalorimetru roztát.

5)	Změříme výslednou teplotu vzniklé vody. (t)

6)	Znovu zvážíme kalorimetr. (m3)

7)	Určíme hmotnost teplé vody mv  a roztátého ledu m.

6)	Z daných hodnot, známé měrné tepelné kapacity vody c = 4180 J ( kg -1( K-1 a z  tepelné kapacity kalorimetru C = 0 J ( K-1 vypočteme měrné skupenské teplo tání ledu lt. Před výpočtem odvoďte vztah, který umožní vypočítat lt ze zadaných hodnot.

Naměřené hodnoty:

m1 =		g,			 m2 = 		g,				m3 = 		g, 				mv = 		g,				m = 		g,

t1 =  	       (C				t2 = 	0 (C			 t =       (C

Vypočtená hodnota:  lt = 			J ( kg-1

Od spolužáků získejte co nejvíce jejich hodnot lt určete jejich průměr : lt = 			J ( kg-1

Porovnejte s tabulkovou hodnotou : lt = 			J ( kg-1

Závěr: