| Školní rok: | GYMNÁZIUM NÁCHOD | Třída: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Laboratorní práce | Protokol č. |
| Jméno a příjmení: | Podpis vyučujícího |
| Spolupracoval: |  |

Název úlohy:  Měření elektrického proudu a napětí, výpočet odporu

Pomůcky : Plochá baterie, žárovka 6V 0,1A , reostat 100 (, vodiče, 2 měřící přístroje

Postup:

Zapojíme obvod podle schématu a reostat nastavíme tak, aby žárovka svítila co nejméně.Určíme proud I procházející obvodem. Druhým přístrojem změříme napětí na žárovce Už, napětí na reostatu Ur a napětí na obou prvcích U. Vypočteme odpor žárovky Rž, odpor reostatu Rr  a celkový odpor obou spotřebičů R . Pak posuneme jezdce reostatu asi o centimetr a znovu určíme všechny uvedené hodnoty. Postup zopakujeme 5krát a naměřené hodnoty zaznamenáme do tabulky. V závěru odpovězte na tyto otázky.

1) V jakém rozsahu se měnil proud I a proč?

2) Jak se měnil odpor reostatu a proč?

3) Jak se měnil odpor žárovky a proč.

4) Co lze říci o vztahu Ur, Už, U ?

5) Co lze říci o vztahu Rr, Rž, R ?

| n | I (mA) | Ur (V) | Už (V) | U (V) | Rr (Ω) | Rž (Ω) | R (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Závěr: