# Řešení úloh 2. kola  EF  51. ročníku FO

1.  Nákladní vlak – hodnocení: 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + graf 3 = 10

Graf závislosti rychlosti na čase je znázorněn na níže uvedeném obrázku.

2. Tři vozidla nákladní dopravy – hodnocení 4 + 3 + 3 = 10

- Budeme popisovat pohyb obou vozidel z hlediska cestujících v autobusu, (řidič autobusu musí sledovat vozovku a jízdní situaci). Začneme ze vzdálenosti 20 m za zadní částí posledního nákladního auta, pak se autobus dostane na stejnou úroveň po 18 m, dále pak bude jeho zadní část míjet předek posledního nákladního auta po 18 m, následuje pohyb podél mezery podél nákladními auty, … autobus se zařadí zpět ve vzdálenosti 20 m před  prvním nákladním autem, musí tedy ujet navíc (kromě drah nákladních aut 15t) celkem (20 + 18 + 30 + 18 + 30 + 18 + 14 + 20) m =168 m (což urazí ve stejné době, tedy 20t). Platí 168 + 15t = 20t, z čehož t = 33,6 s.

- Autobus urazí dráhu  nákladní auta dráhu

Dráha autobusu určuje délku silnice, která je pro vozidla v protisměru neprůjezdná.

- Autobus a osobní automobil se k sobě přibližují rychlostí

(72 + 90) km/h = 162 km/h = 45 m/s. Předjíždění trvá 33,6 s; nejmenší vzdálenost osobního auta před prvním vozidlem kolony tedy musí být

je chybné řešení – správně je:

Nákladní vůz a osobní automobil se k sobě přibližují rychlostí

(54 + 90) km/h = 144 km/h = 40 m/s. Předjíždění trvá 33,6 s; nejmenší vzdálenost osobního auta před prvním vozidlem kolony tedy musí být  Ještě je nutno přičíst délku autobusu 14m a 20 m mezeru. s = 1378 m.  (Klemenc)

3. Cyklista se pohybuje – hodnocení: 2 + 2 + 3 + 3 = 10

- Odporová síla ,   Velikost  je tedy nabývá hodnot od 32 N do 72 N.

- Práce cyklisty    Práce W tedy nabývá hodnot od 320 kJ do 720 kJ.

- Výkon cyklisty P = F0 v =  kv3.  Výkon  P tedy nabývá hodnot od 320W do 1 080 W.

- Výkon  z čehož  Rychlost cyklisty při daném výkonu je 60 km/h.

4. Vaříme a pijeme čaj – hodnocení: 2 + 3 + 2 + 3 = 10

- Pro ohřívání platí  z čehož doba ohřívání

- Označme  N počet kousků ledu.  Potom platí

z čehož

Teplota čaje tedy poklesla o 8 0C.

- Další dva kousky ledu

Teplota čaje opět poklesla o dalších 8 0C.

- Označme Z rovnice   vyjádříme  N1. Dostaneme

Nejméně 24 kousků ledu.

5. Svítíme i ve dne – hodnocení: 3 + 4 + 3 = 10

- Celkový výkon

- Roční elektrická práce je

Potřebný objem benzínu spotřebovaný při svícení za rok

- Podle podmínek zadání je v ČR 2,5 miliónu automobilů. Celková roční spotřeba benzínu všech automobilů v ČR je

6. Ve fyzikální laboratoři – hodnocení: 2 + 2 + 2 + 4 = 10

- Schéma elektrického obvodu

- Doplnění obrázku z 6 a) pro další  řešení:

Odpor dolní větve obvodu (v čárkovaném oválu) nahradíme jediným rezistorem o odporu RS.  Potom platí

Celkový odpor R je pak dán vztahem:

Celkový proud je pak  Protože RS = R4,  je

Dále pak platí

- Výkony na jednotlivých rezistorech jsou:

- Postupně budeme rozlišovat jednotlivé případy.

1. Bude-li vadný rezistor R1, potom touto větví nepoteče proud. Náhradní schéma vypadá takto:

Potom

2. Bude-li vadný rezistor R2, potom obvod můžeme překreslit dle níže uvedeného obrázku.

Celkový odpor obvodu je pak roven

Potom

Z obrázku vyplývá

z čehož I1 = 0,4 A; I4 = 0,6 A.

3. Bude-li vadný rezistor R3, bude situace analogická předchozímu případu, proudy budou mít stejnou velikost jako v případě 2.

4. Bude-li vadný rezistor R4, můžeme obvod opět překreslit:

Celkový elektrický odpor v obvodu bude mít stejnou velikost jako RS v úloze b), tj. RS = 20 Ω.

Potom

Dále pak

# Text boxes

Rs