Jméno:  ...........................................				škola: ..............................................

LABORATORNÍ PRÁCE - MAGNETICKÉ POLE PERMANENTNÍHO MAGNETU

pomůcky: feritový magnet na jedné straně označený znaménkem + a o hmotnosti 7,1 g, buzola, podložka (papírová krabice nebo polystyrén), papír s předkreslenou buzolou a měřítkem, milimetrový papír, proužek milimetrového papíru

1) Urči pomocí buzoly póly feritového magnetu:

pól magnetu označený znaménkem + je : .................................

2) Urči pomocí kousku milimetrového papíru a tužky následující veličiny:

výška magnetu: ....................................

obvod kruhové postavy magnetu: ....................................

plochu kruhové postavy magnetu: ....................................

3) Spočítej hustotu materiálu, z kterého je magnet vyroben:

4) Urči závislost výchylky ručky buzoly v závislosti na vzdálenosti magnetu od buzoly

a) Kolik stupňů je nejmenší dílek na stupnici buzoly?           ........................

obr. 1

obr. 2

b) Otáčej kolečkem buzoly tak, aby byla nastavena přesně podle obr. 1 (na postavení ručky buzoly nezáleží).

c) Na podložku polož list papíru s natištěným měřítkem, na list papíru polož buzolu podle obr. 2. Podložkou otáčej tak, aby se červená ručka buzoly dostala přesně mezi zelené čárky

(sestavenou soupravu si můžete prohlédnout na učitelském stole).

d) Do vzdálenosti 20 cm umístíme magnet stranou označenou znaménkem  + k buzole. Do tabulky zapíšeme výchylku červené ručky ve stupních. Vyplníme celou tabulku.

| l (cm) | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| úhel ( o) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5) Na milimetrový papír sestrojte graf závislosti výchylky červené ručky buzoly v závislosti na vzdálenosti magnetu od buzoly.