Ústřední Komise Fyzikální Olympiády České Republiky

Elektronický kontakt: ivo.volf@uhk.cz

# Okresní kolo FO – 48. ročník – řešení úloh pro kategorii E

Dále uvedené řešení je určeno pro opravující; poskytuje výsledky a stručné komentáře, které  jsou nutné pro sjednocení opravování.

## E48-1 Nákladní vlak

a) Doba jízdy k mostu je 30 s									2 b

b) Vlak se posune o 170 m a 580 m, celkem 750 m, doba jízdy 50 s			2 b

c)Při míjení se lokomotiva posune o 1000 m, vzájemná rychlost 40 m/s, doba 25 s	2 b

d) Situační náčrtky a graf změn rychlosti v závislosti na průběhu času (nákresy), dráhy vlaku při rovnoměrném pohybu jsou úměrné obsahu obdélníka, při zastavování jsou úměrné obsahu trojúhelníka , tj. 600 m 									2 b

e) Celková doba 110 s, celková dráha 2250 m, průměrná rychlost 11,8 m/s = 42,6 km/h	2 b

## E48-2 Cyklista jede po silnici

a) Síla je stejná jako síla odporová, 16,9 N							2 b

b) Práce na trase je 20 280 J = 20,3 kJ, výkon 127 W					1 b

c) Největší rychlost, již může vyvinout, je 12,6 m/s = 45,4 km/h				2 b

d) Pro 18 km/h: 7,5 N, 9 000 J, 37,5 W, pro 45 km/h: 46,9 N, 56 280 J, 586 W		3 b

e) Při stoupání je nutná síla 700 N . 0,05 = 35 N; je nutno zvýšit sílu, F = 51,9 N, zvětší se práce 62,25 kJ i výkon 389 W.								2 b

## E48-3 Atmosférický balón (aerostat)

Objem balónu je 697 m3 , povrch balónu 380 m2 , hmotnost obalu 38 kg.

a) Síle způsobená všestranným tlakem je rovna 38 MN					2 b

b) Hmotnost náplně balónu je 122,7 kg, 608,5 kg						2 b

c) Vztlaková síla působící na balón 8922 N							1 b

d) V případě hélia 531,5 kg, v případě teplého vzduchu 45,7 kg				3 b

e) S výškou se snižuje hustota okolního vzduchu i jeho tlak (v případě, že obsah náplně balónu je uzavřen), a tím i vztlaková síla. Balón může vystoupat jen do určité výšky	2 b

## E48-4 Rozvětvený elektrický obvod

a) Obrázek											2 b

b) 0,167 A, 4,0 V, 0,667W, 0,25 A, 6,0 V, 1,5 W						3 b

c) 28,8 ohmu, 0,417 A, 5,0 W								2 b

d) V první větvi: 84 ohmu, 0,143 A, 3,43 V, 3,43 V, 5,14 V, 0,49 W, 0,49 W, 0,73 W           ve druhé větvi: 60 ohmu, 0,20 A, 4,8 V, 7,2 V; v dané větvi na pořadí už nezáleží	3 b

Úspěšným řešitelem okresního kola Fyzikální olympiády se stává ten řešitel, který získal alespoň 14 bodů celkem a alespoň ve dvou úlohách nejméně pět bodů. Za každou dobře vyřešenou úlohu lze získat nejvýše 10 bodů, celkem tedy 40 bodů.

Čtěte na internetu: www.uhk.cz/fo  a  http://fo.cuni.cz  s informacemi o Fyzikální olympiádě!