Ústřední Komise Fyzikální Olympiády České Republiky

Elektronický kontakt: ivo.volf@uhk.cz

# Okresní kolo FO – 48. ročník – texty úloh pro kategorii E

Předložené úlohy řešte v klidu a v pohodě. Pořadí úloh není závazné. Nejprve si je vyřešte „nanečisto“ a potom přepište řešení s komentářem tak, aby bylo zřejmé, jak jste k němu dospěli. Nezapomeňte na obrázky a grafy, jsou-li požadovány. Řešení každé úlohy začněte na nový list papíru. Při řešení berte g = 10 N/kg.

## E48-1 Nákladní vlak

Nákladní vlak o délce 580 m jede stálou  rychlostí 54 km/h po vodorovném a přímém úseku trati. Vlak začneme sledovat v okamžiku, kdy se přední část lokomotivy dostala do vzdálenosti 450 m od začátku mostu, a stiskneme stopky. Most má délku 170 m. Nákladní vlak most přejel a v okamžiku, kdy se zadní část posledního vagónu dostala do vzdálenosti 450 m od konce mostu, začal brzdit a během dalších 80 s zastavil ve stanici. Děje, jež jsou v této úloze popisovány, považujte za ideální, tedy při zastavování závisí rychlost lineárně na čase, jinak jde o pohyb rovnoměrný.

a) Za jak dlouho dorazí lokomotiva na začátek mostu?

b) Za jakou dobu přejede nákladní vlak přes uvedený most?

c) Po jakou dobu se uvedený nákladní vlak, jedoucí původní rychlostí, míjí s rychlíkem o délce 420 m, jedoucím stálou rychlostí 90 km/h v protisměru po sousední koleji?

d) K řešení sestroj situační náčrtky a graf změn rychlosti v závislosti na průběhu času; odtud stanov dráhu vlaku při rovnoměrném pohybu i při zastavování.

e) Stanov průměrnou rychlost nákladního vlaku po dobu jeho pohybu.

## E48-2 Cyklista jede po silnici

Po vodorovné přímé silnici jede cyklista stálou rychlostí 27 km/h. Odporová síla, zahrnující odpor vzduchu i odpor valivý, má velikost Fodp = k v2 , kde číselná hodnota k = 0,30, přičemž rychlost uvádíme v jednotkách m/s a sílu v newtonech. Hmotnost cyklisty i s kolem je 70 kg.

a) Jak velkou silou musí udržovat cyklista kolo v rovnoměrném pohybu?

b) Jakou práci musí cyklista vykonat na trase 1 200 m? Jaký je výkon cyklisty při jízdě?

c) Jakou největší rychlost může vyvinout cyklista při stálém výkonu 600 W?

d) Jak se změní údaje v úlohách a), b), c), změní-li se rychlost na 18 km/h nebo na 45 km/h?

e) Kdyby cyklista jel původní rychlostí, avšak po trase do mírného kopce se stoupáním 5 %, některé hodnoty v úlohách a), b) by se změnily. Vysvětli aspoň slovy a vypočítej, co dovedeš.

## E48-3 Atmosférický balón (aerostat)

Atmosférický balón má průměr 11,0 m a v našich výpočtech ho budeme považovat za kouli. V balónu může být buď drahé hélium o hustotě 0,176 kg/m3 nebo teplý vzduch o hustotě 0,873 kg/m3. V okolí balónu je atmosférický vzduch o tlaku 0,100 MPa a o teplotě 0 °C, jehož hustota u povrchu Země je 1,28 kg/m3. 1 m2 materiálu obalu balónu má hmotnost 100 g.

a) Jak velké síle způsobené všestranným tlakem musí obal balónu za uvedených podmínek odolávat?

b) Jaká je hmotnost náplně balónu, je-li v něm hélium či teplý vzduch?

c) Jak velká vztlaková síla působí na balón?

d) Má-li koš balónu hmotnost 120 kg a cestující má hmotnost 80 kg, jak velká může být hmotnost užitečného zatížení pro cestování nepříliš vysoko nad povrchem Země?

e) Předpokládejte, že s rostoucí výškou klesá tlak i hustota okolního atmosférického vzduchu zprvu skoro lineárně, takže číselně  ρ = ρ0 ( 1 – 0,00013.h), kde ρ0 je výše uvedená hustota atmosférického vzduchu v okolí balónu při teplotě 0 °C a těsně nad povrchem, h je výška, do níž balón vystoupá. Popiš slovně děje, k nimž dojde. Dovedeš odhadnout některé veličiny?

Objem koule je  V = 4π r3/3 , povrch koule S = 4π r2 , kde r je poloměr koule.

## E48-4 Rozvětvený elektrický obvod

Rozvětvený elektrický obvod obsahuje zdroj o stálém napětí 12,0 V,  klíč (spínač) a pět rezistorů o stejném odporu  R = 24 Ω. Rezistory jsou zapojeny tak, že v jedné větvi jsou tři a ve druhé větvi dva rezistory. Odpor přívodních vodičů  je velmi malý, nebudeme ho uvažovat.

a) Nakreslete elektrické schéma obvodu a vyznačte příslušné veličiny.

b) Určete proud, procházející každým rezistorem, napětí na rezistorech a výkon rezistorů.

c) Určete odpor rezistoru, kterým by bylo možno nahradit těchto pět rezistorů. Jaký je proud přicházející přívodními vodiči a celkový výkon tohoto rezistoru.

d) Jednou se laborant zmýlil a do obvodu zařadil místo jednoho ze stejných rezistorů jiný rezistor o odporu Rx = 36 Ω.  Které veličiny se změnily a jaké jsou teď jejich hodnoty?  Závisí či nezávisí výsledky na tom, který z uvedených stejných rezistorů byl zaměněn?

Úspěšným řešitelem okresního kola Fyzikální olympiády se stává ten řešitel, který získal alespoň 14 bodů celkem a alespoň ve dvou úlohách nejméně pět bodů. Za každou dobře vyřešenou úlohu lze získat nejvýše 10 bodů, celkem tedy 40 bodů.

Texty úloh si vezměte domů a předložte je také svému vyučujícímu fyziky, kterého budou jistě zajímat. Organizátoři okresního kola soutěže vám na závěr sdělí, jak úlohy měly vyjít.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O MATEMATIKU A FYZIKU:

V loňském roce bylo obnoveno vydávání časopisu pro zájemce o matematiku a fyziku z řad studentů středních škol a žáků nejvyšších ročníků škol základních, který vycházel již před sto lety - ROZHLEDY MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ. Ročně vycházejí čtyři čísla, předplatné je 140 Kč/rok a zajišťuje ho firma MYRIS TRADE, s.r.o., V Štíhlách 1311, P.O.BOX 2, 142 01 Praha 4, elektronický kontakt myris@myris.cz . Máte-li zájem o studium matematiky a fyziky, nebylo by špatné časopis odebírat (domů nebo třeba i do školy). Doporučujeme!

Čtěte na internetu: www.uhk.cz/fo  a  http://fo.cuni.cz  s informacemi o Fyzikální olympiádě!