Ústřední Komise Fyzikální Olympiády České Republiky

Elektronický kontakt: ivo.volf@uhk.cz

# Okresní kolo FO – 48. ročník – texty úloh pro kategorii F

Předložené úlohy řešte v klidu a v pohodě. Pořadí úloh není závazné. Nejprve si je vyřešte „nanečisto“ a potom přepište řešení s komentářem tak, aby bylo zřejmé, jak jste k němu dospěli. Nezapomeňte na obrázky a grafy, jsou-li požadovány. Řešení každé úlohy začněte na nový list papíru. Při řešení berte g = 10 N/kg.

## F48-1 Motocyklové závody

Motocyklové závody se konají na okruhu o celkové délce 4,20 km, který musejí závodníci zdolat celkem patnáctkrát. Na okruhu je nejprve úsek s mírným stoupáním o délce 1200 m, pak se jede po rovince o délce 600 m, potom přijde klesání na úseku 1800 m a okruh končí rovinkou až do cíle. Do kopce se pohybuje motocykl stálou rychlostí 108 km/h, po rovince rychlostí 126 km/h a úsek z kopce zdolává závodník stálou rychlostí 144 km/h. Na jaře se jede okruh v daném směru, na podzim ve směru opačném.

a) Za jak dlouho projede motocyklový závodník trasu závodu na jaře a na podzim?

b) Jakou průměrnou rychlostí jede závodník při jarním a při podzimním závodu?

c) Souběžně s trasou na úrovni cílové rovinky jede cyklista rychlostí 3 m/s. Motocyklista předjíždí cyklistu na začátku cílové rovinky. Jakou dráhu ujede tento cyklista, než jej bude předjíždět motocyklista podruhé? Vypočítej pro jarní závod.

## F48-2 Předjíždění vozidel TIR

Po přímé vodorovné silnici s jedním jízdním pruhem v každém směru jede nákladní automobil TIR s vlekem o celkové délce 18 m stálou rychlostí 45 km/h. Za ním se pohybuje nákladní automobil téže délky rychlostí 54 km/h. Když se přední část druhého automobilu dostala do vzdálenosti 22 m od zadní části prvního automobilu, řidič dá znamení o změně směru, vybočí do levého jízdního pruhu a začne předjíždět. Předjíždění ukončí tak, že se vrátí do pravého jízdního pruhu a zadní část jeho automobilu je ve vzdálenosti 12 m před vozidlem předjížděným.

a) Jak dlouho je vozovka neprůjezdná pro vozidla v protisměru?

b) Jakou dráhu při předjíždění urazí předjížděné a jakou dráhu urazí předjíždějící vozidlo?

c) Do grafu závislosti dráhy na čase - s(t) nakresli dráhu obou vozidel. Nulový bod pro dráhu zvol tak, že ho spojíš s přední částí předjížděného vozidla, začátek měření času zvol v okamžiku zahájení předjíždění. Graf kresli na papír A4 na výšku, měřítko zvol šikovně.

d) Nakresli, jak předjíždění vidí příslušník policie z vrtulníku, a to v několika po sobě násle-dujících okamžicích: zahájení předjíždění, v okamžiku, kdy oba řidiči jsou na stejné úrovni, ukončení předjíždění; do obrázku napiš příslušné vzdálenosti. Zvol měřítko 1:2000

e) Protijedoucí vozidlo jede rychlostí 90 km/h a v okamžiku, kdy začne předjíždění, se nachází ve vzdálenosti 1000 m až 1250 m od předjížděného vozidla. Stihne předjíždějící vozidlo uskutečnit operaci včas, tj. nemusí protijedoucí vozidlo začít brzdit, aby předjíždění bylo dostatečně bezpečné?

F48-3 Lyžař jede z kopce

Lyžař o hmotnosti 80 kg i s lyžemi sjíždí z kopce se stálým sklonem 0,25 (to znamená, že poměr výšky h kopce a délky l trasy vedené z kopce přímo dolů je roven p = h/l = 0,25); na lyžaře tedy působí ve směru pohybu síla 200 N.

a) Nakresli boční pohled na kopec (řez kopcem) s jízdní délkou 1200 m v měřítku 1:10000. Jaký je výškový rozdíl mezi startem v nejvyšším bodě trasy a cílem v bodě nejnižším?

b) Znázorni síly, které působí na lyžaře, kdyby se zastavil na lyžařské trase. Jak velkou silou lze udržet lyžaře v klidu na trase, tj. jak velká síla míří ve směru pohybu lyžaře? K řešení sestroj obrazec, vyjadřující sklon kopce i síly, které na lyžaře působí.

c) Při jízdě však působí na lyžaře odporová síla způsobená jízdou ve vzduchu, jejíž velikost je dána vztahem  Fodp = 0,25 v2 ; přitom platí, že dosazujeme-li rychlost v jednotkách m/s, síla vyjde v newtonech. Jak velká odporová síla působí na lyžaře při dosažení rychlosti 5 m/s, 10 m/s, 15 m/s, 20 m/s, 25 m/s, 30 m/s? Jak velká síla působí pohyb lyžaře? Do jednoho grafu závislosti síly F na rychlosti v, F(v), znázorni, jak se mění odporová síla a pohybová síla, působící při jízdě na lyžaře.

d) Jaké největší rychlosti může na kopci lyžař vůbec dosáhnout?

### F48-4 Tepelná elektrárna

Nevelká tepelná elektrárna má turbogenerátory o celkovém výkonu 440 MW.

a) Bude-li se spalovat v  této elektrárně méně-kvalitní uhlí (při spálení 1 kg uhlí získáme asi 12,5 MJ tepla, ale celkové využití tepla je jenom na 36%), kolik vagónů uhlí je nutno denně do elektrárny přivézt (na jeden vagón lze naložit 40 t uhlí)?

b) Byla  postavena hydroelektrárna stejného výkonu pod přehradní hrází o výšce h a protéká jí každou sekundu 50 m3 . Jak vysoká by musela být tato přehradní hráz, aby hydroelektrárna měla stejný výkon 440 MW, je-li její účinnost  80%? Je výsledek v České republice reálný?

c) Proč jsou uvedené elektrárny málo ekologické?

d) Nejlepší by bylo využít dopadajícího slunečního záření ve slunečních bateriích. Víme, že na každý m2 zemského povrchu dopadá sluneční záření o výkonu 1360 W, ale dovedeme ho zatím využít jen na 10%. Jak velká by musela být celková plocha slunečních baterií, aby za optimálně slunečního dne a při vhodném sklonu desek měla sluneční elektrárna stejný výkon jako zmíněná elektrárna tepelná?

Úspěšným řešitelem okresního kola Fyzikální olympiády se stává ten řešitel, který získal alespoň 14 bodů celkem a alespoň ve dvou úlohách nejméně pět bodů. Za každou dobře vyřešenou úlohu lze získat nejvýše 10 bodů, celkem tedy 40 bodů.

Texty úloh si vezměte domů a předložte je také svému vyučujícímu fyziky, kterého budou jistě zajímat. Organizátoři okresního kola soutěže vám na závěr sdělí, jak úlohy měly vyjít.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O MATEMATIKU A FYZIKU:

V loňském roce bylo obnoveno vydávání časopisu pro zájemce o matematiku a fyziku z řad studentů středních škol a žáků nejvyšších ročníků škol základních, který vycházel již před sto lety - ROZHLEDY MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ. Ročně vycházejí čtyři čísla, předplatné je 140 Kč/rok a zajišťuje ho firma MYRIS TRADE, s.r.o., V Štíhlách 1311, P.O.BOX 2, 142 01 Praha 4, elektronický kontakt myris@myris.cz . Máte-li zájem o studium matematiky a fyziky, nebylo by špatné časopis odebírat (domů nebo třeba i do školy). Doporučujeme!

Čtěte na internetu: www.uhk.cz/fo  a  http://fo.cuni.cz  s informacemi o Fyzikální olympiádě!