Seminární práce na téma:

Matematické kyvadlo s více kuličkami

Karel Petránek, septima A

Pomůcky: ocelové kuličky stejné i různé hmotnosti, provázek, prkno se skobami, metr, vteřinové lepidlo

Nejprve sestavíme aparaturu podle následujícího nákresu:

Teorie

- Obě krajní kuličky jsou ocelové, ale první má menší hmotnost

Pokud zvedneme kuličku 1 do výšky h a poté pustíme, narazí do kuličky 2. První kulička by druhé měla předat všechnu svou energii, druhá kulička třetí, třetí čtvrté a čtvrtá kulička se od ostatních „odlepí“.

Kulička 4, která má menší hmotnost než kulička 1, by se měla zvednout výše než byla původní výška h. Měl by být zachován poměr výšek a hmotnosti kuliček.

Ráz je dokonale nepružný a platí zákon zachování energie:

m1gh1 = m4gh2

m1h1 = m2h2

m1 : m2 = h2 : h1 – zachování poměru hmotnosti a výšky

- Obě krajní kuličky jsou ocelové, ale druhá má menší hmotnost

Kulička 4, která má větší hmotnost než kulička 1, by měla vyletět níže než do původní výšky h. Měl by být zachován poměr výšek a hmotnosti kuliček.

Ráz je dokonale nepružný a platí zákon zachování energie:

m1gh1 = m4gh2

m1h1 = m2h2

m1 : m2 = h2 : h1 – zachování poměru hmotnosti a výšky

- Obě krajní kuličky jsou ocelové a mají stejnou hmotnost

Čtvrtá kulička by se měla zdvihnout do stejné výšky h, z jaké byla puštěna první kulička.

Ráz je dokonale nepružný a platí zákon zachování energie:

m1gh1 = m4gh2

Pokud je hmotnost kuliček stejná, pak:

h1 = h2

Praxe

- První kulička je méně hmotná než druhá

Na jednu stranu zavěsíme hmotnější kuličku a tu pustíme z výšky h. Vypočítáme teoretickou výšku druhé kuličky a tu porovnáme s naměřenou výškou. Vypočteme ztrátu energie.

m1 = 10 g

m2 = 18 g

m1 : m2 = 10 : 18 = 0,56

l = 8,6 cm

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h1 (cm) | 4,1 | 4,1 | 2,2 | 2,2 | 5,1 | 5,1 | 2,7 | 2,7 | 0,8 | 0,8 |
| h2 (cm) | 1,2 | 1,5 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 1,3 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,2 |

Pro každou h1 byly naměřeny dvě hodnoty, které zprůměrujeme a vypočítáme E1 a E2:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h1 (cm) | 4,1 | 2,2 | 5,1 | 2,7 | 0,8 |
| Teor. h2 (cm) | 2,3 | 1,2 | 2,8 | 1,5 | 0,4 |
| h2 (cm) | 1,4 | 0,6 | 1,5 | 0,8 | 0,3 |
| E1 ((J) | 4000 | 2200 | 5000 | 2600 | 800 |
| E2 ((J) | 2400 | 1100 | 2600 | 1400 | 400 |
| Ztráta v (J | 1600 | 1100 | 2400 | 1200 | 300 |
| Ztráta v % | 41 | 51 | 49 | 47 | 44 |

Průměrná ztráta: 56 %

- Druhá kulička je méně hmotná než první

Na jednu stranu zavěsíme lehčí kuličku a pustíme ji z výšky h. Vypočítáme teoretickou výšku druhé kuličky a tu porovnáme s naměřenou výškou. Vypočteme ztrátu energie.

m1 = 18 g

m2 = 10 g

m1 : m2 = 18 : 10 = 1,8

l = 8,7 cm

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h1 (cm) | 4,2 | 4,2 | 2,3 | 2,3 | 6,1 | 6,1 | 3,4 | 3,4 | 0,6 | 0,6 |
| h2 (cm) | 3,0 | 2,9 | 1,1 | 1,4 | 4,0 | 4,4 | 2,3 | 2,3 | 0,2 | 0,3 |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h1 (cm) | 4,2 | 2,3 | 6,1 | 3,4 | 0,6 |
| Teor. h2 (cm) | 7,6 | 4,1 | 11,0 | 6,1 | 1,1 |
| h2 (cm) | 3,0 | 1,3 | 4,2 | 2,3 | 0,3 |
| E1 ((J) | 740 | 410 | 1100 | 600 | 110 |
| E2 ((J) | 290 | 120 | 410 | 230 | 30 |
| Ztráta v (J | 450 | 280 | 670 | 380 | 80 |
| Ztráta v % | 61 | 70 | 62 | 62 | 77 |

Průměrná ztráta: 56 %

- Krajní kuličky mají stejnou hmotnost

Na obě strany zavěsíme stejně hmotné kuličky a jednu z nich pustíme z výšky h. Nejedná se o dokonale nepružný ráz, tudíž první kulička se částečně odrazí zpět. Druhá kulička nevylétne do stejné výšky jako první. Změříme rozdíl výšek a z toho spočítáme ztrátu energie. Tu porovnáme s vypočítanou ztrátou (viz teorie).

m1 = m2 = 18 g

l = 8,6 cm

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h1 (cm) | 3,1 | 3,1 | 4,8 | 4,8 | 3,9 | 3,9 | 2,1 | 2,1 | 0,9 | 0,9 |
| h2 (cm) | 1,5 | 1,3 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 1,9 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 0,4 |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h1 (cm) | 3,1 | 4,8 | 3,9 | 2,1 | 0,9 |
| Teor. h2 (cm) | 3,1 | 4,8 | 3,9 | 2,1 | 0,9 |
| h2 (cm) | 1,4 | 2,4 | 1,9 | 0,9 | 0,4 |
| E1 ((J) | 550 | 850 | 690 | 370 | 160 |
| E2 ((J) | 250 | 420 | 330 | 150 | 60 |
| Ztráta v (J | 300 | 420 | 360 | 220 | 100 |
| Ztráta v % | 55 | 50 | 53 | 60 | 61 |

Průměrná ztráta: 56 %

Závěr

V této seminární práci jsem zjistil, že zákon zachování energie sice platí, ale energie se rozkládá na více složek, a tudíž se pro pohyb druhé kuličky zachová sotva polovina energie.

Vypočítaná ztráta se od naměřené liší o tolik hlavně proto, že k největším ztrátám energie dochází při rázu kuliček, tření provázku o úchyt, atd.

# Text boxes

1

2

3

4

4

l