Přeměna mechanické energie při rázu těles

- Pomůcky: ocelové kuličky, stojan, úchyt, ocelová tyčka, provázek, váhy, metr, uhlový papír, těleso se stabilní výškou, stůl.

- Postup: ocelové kuličky nejprve zvážíme, potom vytvoříme soustavu, podle přiloženého schématu, následně budeme spouštět zavěšenou kuličku ze stabilní výšky tak, aby došlo k rázu s druhou připravenou kuličkou, takto postupujeme u kuliček se stejnou ale i různou hmotností, všechny naměřené hodnoty zapíšeme, potom pomocí vzorců vypočítáme množství předané energie i teoreticky.

- Schéma:

h

y

x

- Řešení: a) ráz těles se stejnou hmotností = m5          m1

m1 = m5

m1 = 95,66g ( 0,01g = 0,09566kg ( 0,00001kg

y = 90,8 cm ( 0,1cm = 0,908 ( 0,001m

h = 9cm ( 0,1cm =  0,09m ( 0,001m

| i | x (m) |
| --- | --- |
| 1 | 0,559 |
| 2 | 0,559 |
| 3 | 0,556 |
| 4 | 0,550 |
| 5 | 0,552 |
| 6 | 0,545 |
| 7 | 0,563 |
| (x | 0,5572 ( 0,0001 |

b) ráz tělesa s nižší hmotností do tělesa s vyšší hmotností = m5          m7

Prakticky:

m7 = 150,77g ( 0,01g = 0,15077kg ( 0,00001kg

m5 = 95,66g ( 0,01g = 0,09566kg ( 0,00001kg

y = 90,8 cm ( 0,1cm = 0,908 ( 0,001m

h = 9cm ( 0,1cm =  0,09m ( 0,001m

| i | x (m) |
| --- | --- |
| 1 | 0,427 |
| 2 | 0,432 |
| 3 | 0,426 |
| 4 | 0,430 |
| 5 | 0,424 |
| 6 | 0,422 |
| 7 | 0,433 |
| (x | 0,4278 ( 0,0001 |

Teoreticky:

m5           m7                              m5           m7

v5 =((2g.h)   v7 = 0                        u5            u7

Zákon zachování hybnosti -        m5.v5 + m7.v7 = m5.u5 + m7.u7

Zákon zachování energie -      m5.v52 + m7.v72 = m5.u52 + m7.u72

m5.(v5 - u5) = m7.(u7 – v7)

m5.(v52 - u52) = m7.(u72 – v72)          -

v5 + u5 = u7 + v7

u5 = u7 + v7 - v5

Po dosazení:      m5.v5 + m7.v7 = m5.v7 + m5.u7 – m5.v5 + m7.u7

u7 = (2m5.v5 + m7.v7 - m5.v7)/(m5 + m7)  ( v7 = 0

u7 = 2m5.v5/(m5 + m7)

u5 = 2m5.v5/(m5 + m7) + v7 - v5  ( v7 = 0

u5 = v5.(m5 - m7)/(m5 + m7)

Ek7 = 1/2m7.u72

Ek7 = 1/2m7.( 2m5.v5/(m5 + m7))2

Ek7 = 2m52.v52.m7/(m5 + m7)2

Ek7 = 4m52.g.h.m7/(m5 + m7)2

Ek7 = 0,0803J ( 0,0019J

c) ráz tělesa s vyšší hmotností do tělesa s nižší hmotností = m8          m1

Prakticky:

m8 = 151,35g ( 0,01g = 0,15135kg ( 0,00001kg

m1 = 95,66g ( 0,01g = 0,09566kg ( 0,00001kg

y = 90,8 cm ( 0,1cm = 0,908 ( 0,001m

h = 9cm ( 0,1cm =  0,09m ( 0,001m

| i | x (m) |
| --- | --- |
| 1 | 0,658 |
| 2 | 0,670 |
| 3 | 0,660 |
| 4 | 0,659 |
| 5 | 0,672 |
| 6 | 0,655 |
| 7 | 0,680 |
| (x | 0,6638 ( 0,0001 |

Teoreticky:

m8            m1                            m8             m1

v8 =((2g.h)    v1 = 0                       u8              u1

Zákon zachování hybnosti -        m8.v8 + m1.v1 = m8.u8 + m1.u1

Zákon zachování energie -      m8.v82 + m1.v12 = m8.u82 + m1.u12

m8.(v8 – u8) = m1.(u1 – v1)

m8.(v82 – u82) = m1.(u12 – v12)          -

v8 + u8 = u1 + v1

u8 = u1 + v1 – v8

Po dosazení:      m8.v8 + m1.v1 = m8.v1 + m1.u8 – m8.v8 + m1.u1

u1 = (2m8.v8 + m1.v1 – m8.v1)/(m8 + m1)  ( v1 = 0

u1 = 2m8.v8/(m8 + m1)

u8 = 2m8.v8/(m8 + m1) + v1 – v8  ( v1 = 0

u8 = v8.(m8 – m1)/(m8 + m1)

Ek1 = 1/2m1.u12

Ek1 = 1/2m1.( 2m8.v8/(m8 + m1))2

Ek1 = 2m82.v82.m1/(m8 + m1)2

Ek1 = 4m82.g.h.m1/(m8 + m1)2

Ek1 = 0,1268J ( 0,0031J

- závěr:  a) Při rázu těles se stejnou hmotností dojde k předání veškeré mechanické energie. Rozdíly v měření

mohli vzniknout díky chybám měření. Z praktického hlediska dojde při rázu k malým úbytkům

mechanické energie, která se přemění na energii jiného druhu.

b) Při rázu tělesa s nižší hmotností do tělesa s vyšší hmotností, dojde k předání veškeré energie druhé

kouli, ale zpětně k odebrání malé části energie, která se projeví vychýlením kuličky proti směru

původního pohybu. Opět zde dojde k malým úbytkům díky přeměně mechanické energie na energii

jiného druhu.

c) Při rázu tělesa s vyšší hmotností do tělesa s nižší hmotností, předá spuštěná koule všechnu svou energii druhé kouli, ale zároveň si část své energie ponechá. To se projeví v jejím následném pohybu. Opět zde dojde k malým úbytkům díky přeměně mechanické energie na energii jiného druhu.

- legenda : a) Ep5 – potenciální energie 1. (spouštěné) koule

Ek1 – kinetická energie 2. koule po rázu

b) Ep5 – potenciální energie 1. (spouštěné) koule

Ek7 – kinetická energie 2. koule po rázu

Ek5 – potenciální energie 1. (spouštěné) koule, po rázu těles

b) Ep8 – potenciální energie 1. (spouštěné) koule

Ek1 – kinetická energie 2. koule po rázu

Ek8 – potenciální energie 1. (spouštěné) koule, po rázu těles

# Text boxes

Ep5 = Ek1

m5.g.h = 1/2m1v2

v = x.((g/2y)

m5.g.h = 1/2m1.x2. (g/2y)

m5.h = m1.x2/4y

h = x2/4y

Ep5 = 0,0852J ( 0,0025J

v = (x.((g/2y)

v = 1,295m.s-1 ( 0,051m.s-1

Ek1 = 0,0847J ( 0,0032J

(E = 0,005J

Ep5 = Ek7 + (E

m5.g.h = 1/2m7v2 + (E

v = x.((g/2y)

m5.g.h = 1/2m7.x2. (g/2y) + (E

m5.h = m7.x2/4y + (E

Ep5 = 0,0852J ( 0,0025J

v = (x.((g/2y)

v = 0,994m.s-1 ( 0,044m.s-1

Ek7 = 0,0745J ( +0,0031J

(E = 0,0107J

m8.g.h = 1/2m1.x2. (g/2y) + (E

m8.h = m1.x2/4y + (E

Ep8 = 0,1336J ( 0,0028J

v = (x.((g/2y)

v = 1,543m.s-1 ( 0,056m.s-1

Ek1 = 0,1138 ( +0,0041J

(E = 0,0198J

Ep8 = Ek1 + (E

m8.g.h = 1/2m1v2 + (E

v = x.((g/2y) + (E

Ek5 = 1/2m5.u52

Ek5 = 1/2m5.[v5.(m5 - m7)/(m5 + m7)] 2

Ek5 = 1/2m5.2g.h.(m5 - m7) 2/(m5 + m7) 2

Ek5 = m5.g.h.(m5 - m7) 2/(m5 + m7) 2

Ek5 = 0,0042J ( 0,0001J

Ek8 = 1/2m8.u82

Ek8 = 1/2m8.[v8.(m8 – m1)/(m8 + m1)] 2

Ek8 = 1/2m8.2g.h.(m8 – m1) 2/(m8 + m1) 2

Ek8 = m8.g.h.(m8 – m1) 2/(m8 + m1) 2

Ek8 = 0,0068J ( 0,0002J

v5 =((2g.h)

v5 = 1,329m.s-1 ( 0,016m.s-1

v 8 =((2g.h)

v8 = 1,329m.s-1 ( 0,016m.s-1