# Úloha: Přeměna mechanické energie u praku

Pomůcky: Prak, guma (obyčejná oválná tepláková guma se čtyřmi gumovými žilami), měděná skoba (m=8,64g ), siloměr (max. 10N), metr

Uvázal jsem gumu na prak a napínal různými silami. Prodloužení gumy jsem změřil pomocí provázku. Závislost síly na prodloužení gumy zobrazuje graf.

| síla (N) | 0 | 0,7 | 1,9 | 3 | 4,5 | 5 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| délka gumy (cm) | 23 | 23,76 | 27 | 35,97 | 45,83 | 49,17 | 54 | 54 |

Pak jsem vložil měděnou skobu (m=8,64g ) do gumy a natahoval ji předem psanými silami a těleso vystřeloval. Prak byl ve výšce h=95 cm. Z upraveného vzorce vodorovného vrhu (v0 = d/2h/g) jsem si vypočítal počáteční rychlost skoby. Ta bude potřebná při výpočtu kinetické energie Ek .

| Síla (N) | délka doletu d (cm) | počáteční rychlost v0 (m/s) |
| --- | --- | --- |
| 0,7 | 28 | 0,64 |
| 1,9 | 125 | 2,84 |
| 3 | 265 | 6,02 |
| 4,5 | 360 | 8,18 |
| 5 | 390 | 8,86 |
| 7,3 | 440 | 10 |

Ze zjištěné rychlosti si můžu spočítat Ek  ze vzorce Ek=mv2/2. Kinetická energie skoby při různém natažení gumy je v tabulce.

| F (N) | Ek (J) |
| --- | --- |
| 0,7 | 0,00176 |
| 1,9 | 0,03484 |
| 3 | 0,15654 |
| 4,5 | 0,28906 |
| 5 | 0,33911 |
| 7,3 | 0,43200 |

Dále jsem potřeboval zjistit energii potenciální tělesa na napnutém praku. Podle vzorce Ep=m.h .g zjistím Ep samotného tělesa v prostoru. K tomu abych zjistil Ep tělesa napnutého na gumě musím k této energii přičíst energii pružnosti gumy (Epr) . Epr je obsah obrazce v grafu závislosti síly na prodloužení gumy, který je ohraničen osou X, čárou grafu a úsečkou rovnoběžnou s osou Y, jejíž jeden krajní bod leží na čáře grafu a druhý na ose X v hodnotě  délky gumy při působení síly pro kterou chceme počítat. Tak například, když chceme spočítat Epr při napínací síle 2N, tak sečteme obsah červené a zelené oblasti.

Nebo jednoduše řečeno Epr = W, kde W je práce vykonaná silou při napínání gumy.

Já jsem počítal energii pružnosti z grafu na milimetrovém papíře. Na osu X jsem nanesl délku gumy a na Y sílu. Pak jsem spočítal počet čtverečků pod čárou grafem.

| F (N) | Ep tělesa (J) | Epr (J) | celková Ep (J) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,7 | 0,0805 | 0,0026 | 0,0831 |
| 1,9 | 0,0805 | 0,0446 | 0,1251 |
| 3 | 0,0805 | 0,2568 | 0,3373 |
| 4,5 | 0,0805 | 0,6128 | 0,6933 |
| 5 | 0,0805 | 0,7612 | 0,8417 |
| 7,3 | 0,0805 | 1,0412 | 1,1217 |

| F (N) | Ep (J) | Ek (J) | Přeměna Ep na Ek (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,7 | 0,0831 | 0,00176 | 2,12 % |
| 1,9 | 0,1251 | 0,03484 | 27,85 % |
| 3 | 0,3373 | 0,15654 | 46,41 % |
| 4,5 | 0,6933 | 0,28906 | 41,69 % |
| 5 | 0,8417 | 0,33911 | 40,29 % |
| 7,3 | 1,1217 | 0,432 | 38,51 % |