### Jiráskovo gymnázium Náchod

Seminární práce

# Měření magnetické indukce permanentních magnetů

### Ondřej Kmoch

Červený Kostelec, 21. března 2002

Copyright (c) 2002

### Magnetické pole

Magnetické pole je druh silového pole, které vytváří vodič s proudem, pohybující se částice nebo těleso s elektrickým nábojem, zmagnetované těleso (např. magnet) a proměnné elektrické pole. Magnetické pole je zvláštní případ pole elektromagnetického.

Magnetické pole, jehož charakteristické veličiny (např. magnetická indukce) se s časem nemění, je stacionární magnetické pole. Vytváří ho nepohybující se vodič s konstantním proudem, proud částic s nábojem při pohybu rovnoměrném přímočarém a nepohybující se magnet.

Magnetické pole se projevuje silovými účinky a můžeme ho prokázat různými způsoby. V nejjednodušším případě zjišťujeme magnetické pole magnetkou.

### Magnetické pole elektrického proudu

V roce 1820 zjistil dánský fyzik H.Ch. Oersted (1777-1851) pomocí magnetky, že v okolí vodiče s proudem je magnetické pole. Tím byla prokázána souvislost magnetického pole s polem elektrickým. Tento pokus je také důkazem, že magnetické pole proudu působí na magnet. Silové působení je však vzájemné a magnet působí svým magnetickým polem na vodič s proudem. Magnetické pole také působí na pohybující se částice s nábojem. Jelikož u elektrického proudu jde opět o pohyb nabitých částic, můžeme tato tvrzení zobecnit:

Magnetické pole působí jen na pohybující se částice, popř. tělesa s elektrickým nábojem.

Na zmagnetovaná tělesa magnetické pole působí nezávisle na tom, zda jsou v klidu, nebo se pohybují.

Silové působení magnetického pole je vzájemné a projevuje se přitažlivými nebo odpudivými účinky.

### Magnetické indukční čáry

Magnetické indukční čáry jsou prostorově orientované křivky, jejichž tečny v daném bodě mají směr podélné osy velmi malé magnetky umístěné v tomto bodě. Směr od jižního k severnímu pólu magnetky určuje orientaci magnetické indukční čáry.

Magnetické indukční čáry jsou ve všech případech uzavřené křivky a nikde se neprotínají. To platí i pro tyčový magnet, jehož magnetické indukční čáry procházejí nejen vně, ale i uvnitř magnetu. Vně jsou orientovány od severního pólu k jižnímu a uvnitř směřují od jižního pólu k severnímu.

Skutečnost, že magnetické indukční čáry jsou vždy uzavřené křivky, je pro magnetické pole charakteristická. Tím se liší tento druh pole od pole elektrického, tvořeného nepohyblivými tělesy s nábojem. Elektrické siločáry začínají a končí na nabitých tělesech (jde o pole zřídlové). V magnetickém poli obdobný zdroj pole neexistuje a toto pole označujeme jako pole vírové.

### Magnetická indukce

Na přímý vodič s proudem působí v magnetickém poli magnetická síla jejíž velikost závisí na proudu ve vodiči, na aktivní délce vodiče (tj. délce té části vodiče, kterou vodič zasahuje do magnetického pole) a na směru, který má vodič, a tedy i proud vzhledem ke směru magnetických indukčních čar. V homogenním magnetickém poli je velikost magnetické síly určena vztahem

Veličina B se nazýva magnetická indukce. Je to vektorová veličina a úplně charakterizuje magnetické pole. Někdy s k určení magnetického pole užívá další vektor H, který se nazývá intenzita magnetického pole.

### Hallův jev

Hall provedl roku 1879 tento pokus: Vodivý pásek tloušťky d a šířky b opatřil na obou bočních okrajích kontakty, aby mohl měřit  příčné elektrické napětí U mezi okraji, když páskem procházel rovnoběžně s okraji proud I. Pozoroval, že mezi oběma okraji vzniklo napětí, jestliže na pásek působil magnetickým polem kolmým k povrchu pásku:

Jestliže do homogenního magnetického pole umístíme destičku z kovu nebo polovodiče, přemísťují se volné částice s nábojem působením magnetické síly k jedné boční stěně destičky. To se projeví vznikem malého Hallova napětí mezi bočními stěnami.

Toto napětí U je přímo úměrné proudu I, magnetické indukci B a nepřímo úměrné tloušťce pásku d:

Hallova konstanta  má pro některé vodiče kladnou, pro jiné zápornou hodnotu. Z teorie vyplývá, že Hallova konstanta je nepřímo úměrná hustotě nositelů proudu, a proto je Hallův jev při stejném magnetickém poli a stejné hustotě proudu mnohem silnější u polovodičů než u kovů. Proto se Hallova jevu užívá zvláště u polovodičů, a to jak ke studiu jejich vlastnosti, tak k praktickým aplikacím.

Na Hallovu jevu je především založeno měření magnetických polí. Polovodivý pásek s postranními kontakty se vloží do měřeného pole a vede se jím slabý, přesně známý proud a měří se Hallovo napětí. Tyto přístroje se nazývají teslametry (měřiče magnetické indukce).

### Magnetické vlastnosti látek

Velikost magnetické indukce magnetického pole vodiče s proudem, např. cívky, závisí také na permeabilitě prostředí, v němž se cívka nachází. Například ocel má značnou relativní permeabilitu (řádově 1000). Proto je magnetická indukce pole cívky navinuté na ocelovém jádře mnohem větší než u téže cívky bez jádra.

Většina látek ovšem nemá tak velkou relativní permeabilitu a u některých je dokonce menší než 1, takže látka vlastně magnetické pole zeslabuje. Hodnota relativní permeability atomů je určena vlastnostmi atomů, z nichž je látka složena. K tomuto poznatku dospěl již Ampere, který tvrdil, že magnetické vlastnosti látek určují elektrické proudy uvnitř těchto látek.

Velmi zjednodušeně si můžeme představit, že elektrony v atomech se pohybují po malých uzavřených smyčkách a vytvářejí elementární magnetická pole, která se skládají a vytvářejí výsledné magnetické pole atomu. Podle uspořádání elektronů v atomu může nastat případ, že se magnetická pole uvnitř atomu navzájem zcela ruší. Takové atomy nazýváme diamagnetické. Pokud se elementární magnetická pole ruší jen částečně, jsou atomy paramagnetické.

Tím vysvětlujeme existenci tří základních skupin magnetických látek:

- Diamagnetické látky se skládají z diamagnetických atomů a mají relativní permeabilitu nepatrně menší než 1. To znamená, že mírně zeslabují magnetické pole. Patří sem inertní plyny, zlato, měď, rtuť aj.

- Paramagnetické látky se skládají z paramagnetických atomů a jejich relativní permeabilita je nepatrně větší než 1. Mírně zesilují magnetické pole. Patří sem např. sodík, draslík, hliník a řada dalších prvků. Magnetické pole v paramagnetické látce nelze zesílit ani vnějším polem o velké magnetické indukci.

- Feromagnetické látky jsou složeny také z paramagnetických atomů, ale v takovém uspořádání, že značně zesilují magnetické pole. Jejich relativní permeabilita má velkou hodnotu (102 až 105).

Již slabým magnetickým polem lze u feromagnetických látek vyvolat takové uspořádání atomů, že se magnetické pole zesílí. Dochází k magnetování látky a magnetické pole v ní zůstává, i když vnější působení zanikne.

Feromagnetismus látek se projevuje jen tehdy, když je materiál v krystalickém stavu. V kapalném nebo plynném stavu se feromagnetické látky chovají jako látky paramagnetické. Feromagnetismus je tedy vlastností struktury látky, nikoli jednotlivých atomů.

Pro každou feromagnetickou látku existuje určitá teplota, při jejímž překročení látka ztrácí feromagnetické vlastnosti a stává se látkou paramagnetickou. Tato teplota se nazývá Curieova teplota.

Mezi feromagnetické látky patří také látky ferimagnetické neboli ferity. Jsou to často sloučeniny oxidu železa s oxidy jiných kovů (Mn,Ba). Mají mnohme větší elektrický odpor než kovové feromagnetické látky a nalezly široké využití v praxi jako permanentní magnety.

### Měření magnetické indukce permanentních magnetů – B = f(v)

Ke měření jsem použil tyto permanentní magnety:

- HDD magnety v počtu 1x,2x,4x,8x (jde o magnety z počítačových pevných disků, kde se používají k přesnému pohybu čtecích hlav po plotnách disku)

- Kulaté školní magnety používané na magnetickou tabuli

- Plochý tyčový magnet

- Válcový tyčový magnet

- Masivní prstencový magnet vyjmutý z nefunkčního reproduktoru

- Prstencový feritový magnet

Při mém měření jsem použil 3 způsoby měření magnetické indukce v závislosti na vzdálenosti od permanentního magnetu:

- Pomocí teslametru

Tento způsob je nejjednodušší. Ke měření jsem použil školní teslametr s polovodičovou Hallovou sondou. Indukci jsem měřil v severojižním směru Země a od naměřené hodnoty jsem odečetl tabulkovou hodnotu horizontální složky magnetické indukce Země.

- Pomocí tangentové buzoly

Použil jsem buzolu se stupnicí, kterou jsem nařídil severojižním směrem tak, aby ukazovala 0° výchylku. Potom jsem v kolmém směru přibližoval magnet, který způsobil výchylku, kterou jsem zapsal. Magnetickou indukci jsem vypočítal dle vztahu:

- Pomocí buzoly a kruhového závitu (cívky) s proměnným magnetickým polem

Opět jsem použil buzolu, ale ta byla umístěna ve středu kruhové cívky – kruhového závitu a byla opět nastavena v severojižním směru tak, aby výchylka byla nulová. Cívka byla připojena dle schématu a rezistorem jsem měnil velikost proudu protékajícího cívkou (v rozmezí 0 – 400 mA). Kvůli malé přesnosti nastavení jsem nejdříve nastavil proud cívkou tak, aby byla pozorovatelná výchylka magnetky. Poté jsem přibližoval magnet až byla opět výchylka nulová. Proud a vzdálenost jsem zapsal do tabulky a magnetickou indukci jsem vypočítal podle následujícího vztahu. Cívka měla 50 závitů (n) a průměr 206mm (2r).

### Grafy

K matematickému zpracování výsledků jsem použil program MS Excel 2000. K proložení křivek jsem použil funkci pojmenovanou jako spojnice trendu a styl funkce jsem použil mocninou funkci. Program podle dokumentace k nalezení křivky užívá metodu nejmenších čtverců. Rovnice křivky je u každého grafu zapsána v pravém horním rohu spolu s tzv. konstantou spolehlivosti R. Příslušné vzorce užité pro výpočet jsou dále.

U grafů jsou dále uvedeny nákresy použitých magnetů. Tvar i velikost jsou pouze orientační.

### Porovnání použitých metod

Jak je z přiložených grafů vidět asi nejpřesnější metodou měření se zdá být posledně zmíněná metoda s použitou cívkou. V tomto případě lze velice přesně měřit proud protékající cívkou a tím lze přesně stanovit i velikost magnetické indukce ve středu cívky – závitu. Také jsem zjistil, že při větších hodnotách magnetické indukce je již magnetka velice citlivá jak na změnu proudu v cívce, tak na změnu vzdálenosti magnetu (i pouhé milimetry způsobí značnou změnu úhlu).

U tangentové buzoly je nevýhodou měření v krajních polohách, kde je změna úhlu velice malá a nelze ji přesně určit.

Jako nejnepřesnější metoda měření se ukázala metoda s teslametrem. Abychom dosáhli přesnějšího měření, museli bychom použít lepšího přístroje a sondy. Toto měření je velice závislé na přesném nastavení Hallovy sondy vůči magnetu. Jakákoli změna úhlu má za následek velkou změnu naměřené hodnoty.

### Závěr

Za nejlepší metodu pro měření magnetické indukce permanentních magnetů považuji metodu s buzolou a cívkou. Tato metoda dává, podle mého názoru, nejlepší výsledky, což je vidět z grafů. Je to také velice levná metoda, nejdražším na celé sestavě je asi multimetr, který jsem použil pro měření proudu. Ale určitě by šel použít i daleko levnější přístroj, který měří např. pouze proud. Musí být ale zajištěna přesnost alespoň na miliampéry. Tato metoda má také velkou výhodu, že při použití dostatečně dimenzované cívky, lze měřit velikost magnetické indukce ve velmi malé vzdálenosti od magnetu. A i přes velikost indukce je metoda velice citlivá, takže lze dosáhnout poměrně vysoké přesnosti měření.

Při měření jsem také ověřil adiční vlastnosti permanentních magnetu a magnetického pole vůbec. Z tohoto důvodu jsem přidal srovnávací grafy. Myslím, že výsledné grafy jsou ve shodě s teorií o součtu magnetických polí.

Podle teorie o magnetických polích by měla křivka závislosti B=f(v) (magnetická indukce je funkcí vzdálenosti) být mocninou křivkou třetího stupně. K této hodnotě se všechny proložené křivky blíží. Nejlepších výsledků je dosaženo u silných magnetů.

### Poděkování

Na samý závěr bych chtěl poděkovat svému vyučujícímu fyzikálního semináře panu Z. Polákovi za jeho obrovskou trpělivost a pomoc při řešení mnoha problémů spojených s touto prací.

### Literatura a zdroje

E. Svoboda a kol.: Přehled středoškolské fyziky

Zdeněk Horák – František Krupka: Fyzika (Příručka pro vysoké školy technického směru)

Matematické a fyzikální tabulky pro střední školy

Internet

# Text boxes

S

Hallova sonda a teslametr

v(cm)

S



v(cm)

S

v(cm)

A